Územní  plán  KOLDÍN

Zastupitelstvo obce Koldín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á  usnesením č.   /2012

d n e …. 2012

ÚZEMNÍ PLÁN KOLDÍN

Zpracovatel:

Ing. arch. Pavel Čížek

Újezdská 1429

565 01 Choceň

Pořizovatel:

Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor stavební úřad

Úřad územního plánování

OBSAH :

A I. TEXTOVÁ ČÁST -  ÚZEMNÍ PLÁN

- vymezení zastavěného území,

- koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

- koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi , rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům   a stavbám vyvlastnit,

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo,

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

A II. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ

- Postup při pořízení územního plánu

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- Vyhodnocení splnění zadání, pokyn

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno

- stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

- Vyhodnocení připomínek

A I. TEXTOVÁ ČÁST

- VYmezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo stanoveno na základě mapových podkladů poskytnutých  Katastrálním úřadem Ústí nad Orlicí k 31. 5. 2011. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace. Správní území obce Koldín se sestává z jednou katastrálního území Koldín.

2. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje  jeho hodnot

Územní plán Koldín  jako nástroj územního plánování vytváří právní rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje obce a ochrany hodnot na jejím území.

Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky:

- Pro stabilizaci a ochranu stávajícího sídelního potenciálu včetně vybavení veřejnou infrastrukturou

- Pro ochranu jak registrovaných památek, tak architektonicky cenných staveb místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy.

- Pro udržitelný rozvoj sídla vytvořením přiměřené nabídky rozvojových ploch pro hlavní funkci v území a to pro bydlení, občanské vybavení, zemědělskou výrobu a veřejnou zeleň a to tak, aby byly pro obec v únosných proporcích a navazovali zastavěné území obce

- Pro ochranu nezastavěného území, posílením krajinotvorné a ekologické funkce zeleně, posílením přirozeného vodního režimu v krajině včetně ekostabilizačních prvků

- Pro zachování krajinného rázu je nutno chránit panorama obce a nezastavěné  horizonty, cestní síť v krajině, aleje podél silnic, významné solitérní zeleně

3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Koldín je obec se zástavbou situovanou podél silnice a potoka. Výraznou dominantou je areál zámku. Kromě urbanistické hodnoty dominanty areálu zámku je hodnotné také původní jádro zástavby – v dálkových pohledech exponovaná severozápadní řada usedlostí na terénní hraně, která vytváří historickou kompoziční i funkční protiváhu areálu zámku. Další urbanisticky hodnotnou lokalitou je Hradiště, které se vyznačuje symbiózou přírodních prvků, roztroušené venkovské zástavby a archeologických pozůstatků tvrze. Obec se bude nadále rozvíjet jako sídlo s převažující funkcí obytnou. Zastoupení funkce výrobní je především ve východní části obce.

Jednotlivé plochy jsou děleny na plochy stabilizované a plochy změn. Plochy změn jsou děleny na rozvojové plochy zastavitelné (Z) a plochy přestaveb (P). Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v místech s vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu, při respektování limitů a ostatních omezujících vlivů.

Možná  je výstavba uvnitř zastavěného území, za  splnění těchto podmínek:

- je v souladu se stanovenými podmínkami funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochu, ve které je záměr lokalizován

- splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě

- je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu

Rozvojové plochy bydlení rozvíjí výstavbu charakteru rodinného bydlení se strukturou a hustotou odpovídající tomuto typu bydlení.

Systém zeleně je doplněn o plochy a linie zeleně, zejména smíšené krajinné a přírodní krajinné zeleně, okrajově plochy izolační a ochranné zeleně.

Upravována a zkvalitňována jsou veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně v sídle. Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability lokální úrovně, včetně linií interakčních prvků. Pro zlepšení prostupnosti území jsou vymezeny nové i obnovené cesty a ostatní účelové komunikace.

Plochy lesa jsou vymezeny jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití. Do 50 m od hranice lesa nejsou umísťovány žádné aktivity.

V řešeném území není přípustné zřizovat:

- Stožáry větrných elektráren

- Fotovoltaické elektrárny s výjimkou umísťování panelů  na střechách objektů v rovině střechy

ZASTAVITELNÉ PLOCHY  Z1 – Z10

| Číslo lokality: Z 1 |
| --- |
| Název lokality: Hradiště I. |
| Stávající funkční využití: orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3437 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přeložené a přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,86 ha | Dotčené pozemky: 3126, 3127, 3128 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 2 |
| --- |
| Název lokality: Hradiště II. |
| Stávající funkční využit: orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3437 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přeložené a přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,31 ha | Dotčené pozemky: 427/6, 3156 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 3 |
| --- |
| Název lokality: Sběrný dvůr |
| Stávající funkční využití: orná půda |
| Navrhované funkční využití: |
| Podrobnější popis: technická infrastruktura – zařízení a stavby pro nakládání s odpady TO |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,69 ha | Dotčené pozemky: 3311 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 4 |
| --- |
| Název lokality: Ke Kamínku I. |
| Stávající funkční využití: TTP, orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie, která bude řešit plochu Z 4 |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 1,52 ha | Dotčené pozemky: 3160, 3161 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 5 |
| --- |
| Název lokality: |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou Podmínečně přípustné využití: rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní obslužné komunikace na p.p.č. 1123/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,24 ha | Dotčené pozemky: 3171 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 6 |
| --- |
| Název lokality: U Tataráku I. |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie, která bude řešit plochu Z6 včetně plochy veřejného prostranství a zeleně veřejné ZV jako její součásti. |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající obslužné komunikace na p.p.č. 3394 a 3446 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 2,75 ha | Dotčené pozemky: 3402, 3403 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 7 |
| --- |
| Název lokality: ČOV |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: plocha technické infrastruktury - TI |
| Podrobnější popis: ČOV s příjezdovou komunikací |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace na p.p.č. 3361 a 3369 Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,03 ha | Dotčené pozemky: 3364 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 8 |
| --- |
| Název lokality: Rodinná farma Zemanovi |
| Stávající funkční využití : orná půda |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování- zemědělská výroba VZ |
| Podrobnější popis : Rozšíření stávající rodinné farmy |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 a z místních komunikací v lokalitě Z 4 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 1,61 ha | Dotčené pozemky: 20, 809/3, 809/10, 809/11, 810, 1094/1, 3261, 3262 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 9 |
| --- |
| Název lokality: Ke Kamínku II. |
| Stávající funkční využití: TTP, orná půda |
| Navrhované funkční využití: zeleň na veřejných prostranstvích ZV |
| Podrobnější popis: parková úprava veřejného prostranství u navržené lokality bydlení Z 4 |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 a z místních komunikací v lokalitě Z 4 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,41 ha | Dotčené pozemky: 107/2, 3160, 3161 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 10 |
| --- |
| Název lokality: Nový sad |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: zeleň soukromá – ovocný sad ZS |
| Podrobnější popis: plocha osázená ovocnými stromy pro produkci ovoce |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 621/1 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávající TS |
| Výměra lokality: 1,33 ha | Dotčené pozemky: 621/1, 3374, 3375, 3376, 578/1 v k.ú. Koldín |

PLOCHY PŘESTAVBY  P1 – P5

| Číslo lokality: P 1 |
| --- |
| Název lokality: Proluka - střed obce |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1154 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,60 ha | Dotčené pozemky: 94/1, 94/4, 95/1, 95/2, 251 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 2 |
| --- |
| Název lokality: Proluka za kapličkou |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1120 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: z nově navržené TS |
| Výměra lokality: 0,06 ha | Dotčené pozemky: 159/5 v k.ú. Koldín |
| Číslo lokality: P 3 |
| Název lokality: Proluka - k Tatarku |
| Stávající funkční využití: ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3394 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,19 ha | Dotčené pozemky: 3391/1 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 4 |
| --- |
| Název lokality: Proluka - Hradiště |
| Stávající funkční využití: zahrada, ostatní plocha |
| Navrhované funkční využit: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1150/4 a 1147/8, 3437 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,28 ha | Dotčené pozemky: 559/1, 559/2, 1147/6, 1147/7 v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 5 |
| --- |
| Název lokality: Rozšíření hřbitova |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: občanské vybavení – hřbitovy OH |
| Podrobnější popis: oplocený areál hřbitova |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1154 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,16 ha | Dotčené pozemky: 77/7, 77/8 v k.ú. Koldín |

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak  zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Součástí  systému sídelní zeleně jsou:

plochy veřejných prostranstvích -  veřejná zeleň - ZV

  - jsou samostatně vymezeny jako plochy  Z 9  a jako součást plochy Z6

plochy zeleně soukromé a vyhrazené -  ZS

  - zeleň soukromá a vyhrazená se vyskytuje především v rámci jiných funkčních ploch, samostatně jsou vymezeny větší stabilizované funkční plochy ZS v okrajových polohách zástavby, kde zprostředkují nenásilný přechod do krajiny

  - samostatně je vymezena plocha ovocného sadu Z 10

plochy zeleně ochranné a izolační  - ZO

  - zeleň ochranná a izolační se vyskytuje především v rámci jiných funkčních ploch, samostatně není vymezena

plochy zeleně přírodního charakteru - ZP

  - jsou vymezeny na plochách blízkých přírodnímu charakteru spadajících do zastavěného území

Významnou sídlení zeleň tvoří zeleň hřbitova  vymezená jako plocha OH a jeho navrhované rozšíření  P 5.

4. koncepce veřejné infrastruktury

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ a veřejná prostranství

Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení další rozvojové plochy občanského vybavení nebudou navrhovány. Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

Nová veřejná prostranství nejsou navrhována. Stávající jsou vymezena jako samostatné plochy nebo tvoří součást jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

4.2  Doprava

Silniční doprava

Koncepce dopravy ve správním území obce se nemění. Územní plán respektuje stávající silniční síť a vymezuje silnici III/31610 Choceň – Rájec procházející obcí Koldín a silnici                 III/ 3154 do Nasavrk jako plochy dopravní infrastruktury.

Nové místní komunikace pro napojení navrhovaných lokalit budou realizovány v rámci přípustného využití zastavitelných ploch.

Pěší doprava:

Chodníky pro pěší budou vybudovány po obou stranách stávajících silnic pokud to je možné v daných prostorových podmínkách. Jinak se vybuduje alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky.

4.3  Zásobování vodou

Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Obec Koldín má vybudovaný vodovod  zásobovaný vodou z vlastního podzemního vodního zdroje, který vyhovuje z hlediska hygienických i kapacitních požadavků.

Rozvojové lokality budou zásobovány vodou z prodloužených stávajících vodovodních řadů. S nárůstem potřeby vody, který vznikne v důsledku nové výstavby a v důsledku modernizace stávajícího bytového fondu  je již počítáno a tento nárůst bude pokryt ze stávající vodní sítě.

Zákresy vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny ani změny tras stávajících vedení. Územní plán neřeší návrh rozvodné sítě v zástavbě, tento bude předmětem řešení v podrobnější projektové dokumentaci. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

Zásobování požární vodou

Zdrojem požární vody jsou hydranty na vodovodních řadech a vodní plochy v blízkosti  obce.

4.4  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stávající koncepce odvedení a čištění odpadních Koldín se návrhem územního plánu nemění. V obci je realizována jednotná kanalizační soustava. Nejedná se o soustavnou kanalizační síť, ale o dílčí stoky vyústěné do toku Skořenického potoka.

Je navržena  jednotná kanalizace obce, tak aby veškeré splaškové vody byly odváděny  na navrženou ČOV v zastavitelné ploše technické infrastruktury Z 7.

Nové lokality budou napojeny novými větvemi na stávající kanalizaci a  splaškové vody z těchto lokalit budou rovněž odváděny na ČOV.

Zákresy kanalizačních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny ani změny tras stávajících vedení. Územní plán neřeší návrh rozvodné sítě v zástavbě, tento bude předmětem řešení v podrobnější projektové dokumentaci. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.5  elektrorozvody

Územní plán respektuje stávající systém zásobování elektrickou energií, umístění trafostanic a vedení VN a NN. Způsob napájení zůstane nezměněn – tj. stávajícím vrchním systémem 35 kV. Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým vedením  dle místních podmínek. Stávající vrchní rozvodná síť bude dle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Požadovaný příkon pro distribuci bude zajištěn za stávajících  trafostanic, které se  osadí většími transformátory a přezbrojí. Na severu zastavěného území je navržena nová trafostanice.  Požadavky na zvýšení příkonu budou řešeny ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy. V případě potřeby vyšších výkonů pro rozvoj drobné  výroby bude v areálu nebo v jeho blízkosti vybudována nová trafostanice s vrchní přípojkou VN 35 kV.

Sekundérní rozvod

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50 hz, 230/400V TN-C, kabelovým i vrchním vedením. Rozvodná síť je plně vytížena, v  transformaci VN/NN je rezerva výkonu. Tato rezerva může sloužit k připojení dalších odběrů, případně zvýšení příkonu odběrů stávajících, pouze však v blízkosti TS.

Nová výstavba:

Pro účely zajištění zásobování elektrickou energií kalkuluje návrh územního plánu s výstavbou cca 54 rodinných domů. Dále se předpokládá rozvoj podnikatelských aktivit a občanské vybavenosti.

Požadovaný příkon a jeho zajištění:

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Obec je plynofikována,  proto  s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů.

Distribuce:

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba:

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2% ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

Stávající příkon distribuce  :				 P1   = 450 x 1,35 =  608 kW

Občanská vybavenost :

- stupeň elektrizace 								„C“

- max. soudobý elektrický příkon bytové jednotky				11 kW

- počet navrhovaných RD							54

- soudobost Bn								0,33

- výpočet občanská vybavenost

54 RD x 11 kW x 0,33 					PI1 			196 kW

54 RD x 20 kW x 10%                                             PI2			108 kW

P2  =    PI1 + PI2								304 kW

Celkem distribuce v r.2026: ………………………………..P3= P1+P2    =      912 kW

Výroba :

Odhaduje se nárůst příkonu na ……………………………P4 =	             500 kW

Zajištění výhledového výkonu:

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV z rozvodny TR Choceň. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN:

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 1412 kW  pro distribuci bude zajištěn částečně  přezbrojenými stávajícími trafostanicemi a přebudováním stáv. sloupových TS ze 160kVA na sloupové TS 35/0,4kV/630 kVA.

Výhledový požadovaný výkon cca 1412 kW pro distribuci bude zajištěn celkem 6 transformačními stanicemi – 3 stávajícími a 3 navrženými.

Všechny navržené TS budou vrchní  35/0,4 kV, do 1x 630 kVA, sloupové typu TSB nebo věžové typu VTS.

Trafostanice stávající budou rekonstruovány pro výkon rovněž 630 kVA.

Průměrné předpokládané zatížení 1 TS  1412/6 = 235 kW odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění.

Primérní rozvod

Primérní rozvodný systém 35 kV  zůstane zachován a bude dále rozšířen o přípojky trafostanic.

Sekundérní rozvod

V nově vybudované zástavbě bude kabelový z nových TS budou vyvedeny i vývody do stávající vrchní sítě NN.

Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována. Navržený typ kabelu: AYKY 3 x 240 + 120 mm2

Ochranná pásma :

Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat dle platných norem.

Zákresy vedení je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.6.  zásobování plynem a teplem

Změna koncepce zásobování plynem není navržena. V rozvojových lokalitách pro bydlení je plynofikace navržena napojením na stávající STL plynovodní sítě.

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofikace. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových. Určení parametrů nových plynovodních tras do rozvojových lokalit bude řešeno po konečné specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a z toho vyplývajících požadavků na odběr zemního plynu. Určení parametrů plynovodu není součástí koncepčního řešení. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.7.  odpady

Odstraňování odpadů je zajištěno dosavadním způsobem. Plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady Z 3  je navržena na jižním okraji zastavěného území u silnice III/31610. Umístění sběrných míst pro shromažďování separovaného odpadu před jeho odvozem je rovněž  uvedeno jako přípustné využití v plochách bydlení, smíšených venkovských, komerční občanské vybavenosti, či v rámci ploch veřejných prostranství.

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

5.1  Koncepce řešení krajiny, prostupnost krajiny

V nezastavitelném území jsou vymezeny tyto funkční plochy:

- Plochy zemědělské - NZ

- Plochy lesní - NL

- Plochy přírodní - NP

- Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské  - NSpz

- Plochy vodní a vodohospodářské - W

Chráněny budou plochy a linie vzrostlé zeleně v krajině i zastavěném území. Tento druh zeleně bude postupně doplňován v potřebných lokalitách či úsecích. Obnovována bude tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny.

Plochy smíšené krajinné posilují ekostabilizační složku v území, přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny (trvalé travní porosty, pastviny apod.). Územní plán je navrhuje  na rozhraní rozdílných funkcí: zastavěné území – krajina, na okrajích prvků ÚSES, záměr na jiné než intenzivní zemědělské využití (přírodní, rekreační, ekostabilizační apod.).

Ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily

dochovaný krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny,

fotovoltaické elektrárny, halové objekty)

Na lesních pozemcích je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky).

Využívání krajiny, včetně rekreačního, respektuje podmínky ochrany přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu.

5.2  plochy změn v krajině

Tyto plochy územní plán nevymezuje.

5.3  protipovodňová ochrana, protierozní a revitalizační  opatření

Za účelem zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi půdy a zrychlenému odtoku při přívalových srážkách spočívá v jednoduchých technických protierozních opatřeních ( terénní průlehy, zatravněné pásy apod ).

5.4  NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Plochy ÚSES jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní – NP a plochy vodní W.

Prvky ÚSES jsou nezastavitelné.

| LBC 1 | Rybniště | BC v SV části VKP Rybniště, kde žije více jak 50 druhů měkkýšů. Funkční biocentrum o rozloze 6,40 ha. Vodní plochy slouží jako hnízdiště vodního ptactva |
| --- | --- | --- |
|  |  | Návrh: zachovat dosavadní stav, případně dosazovat vhodné dřeviny. |
| LBC 2 | Ovčín | BC funkční o rozloze 1,80 ha s vodní plochou na toku bezejmenného potoka a břehovým porostem |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 4 | Hradiště | BC funkční s dvěmi rybničními nádržemi pro rybochovné účely s břehovými porosty. |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 5 | V Sádkách | Funkční BC - VKP V Sádkách tvořené zbytkem bučiny a navazující druhotnou smrčinou s význačným bylinným podrostem. Součástí BC je vodní nádrž o rozloze cca 0,1 ha |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBC 6 |  | BC stávající v místě výrazné terénní deprese, která se svým J okrajem přimyká k lesnímu komplexu. Nejnižší místo BC je mokřina |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBC 7 |  | BC stávající lesní |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 3 |  | Stávající BK na upraveném korytě Skořenického potoka |
|  |  | Návrh: břehový porost doplnit o vhodné dřeviny, šířku BK tímto způsobem zvětšit na cca 20 m. Tok potoka revitalizovat |
| LBK 7 |  | Stávající funkční BK sledující horní neupravený tok Skořenického potoka ve výrazné terénní depresi. Zasahuje do lesního komplexu |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, ve spodním úseku případně doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 8 |  | Stávající BK, který je funkční pouze v délce cca 900 m. Ve střední části je obnažená sklaní stěna (opika ) v délce cca 150 m |
|  |  | Návrh: BK propojit i v luční trati tak, aby tvořil kompaktní celek. Dolnit vhodnými dřevinami. |
| LBK 9 |  | Funkční BK při toku bezejmenného potoka, napájejícího soustavu vodních děl Velký a malý Tatarek. Svah i břehy toku jsou kryty porostem dřevin, křovin a bylinným patrem |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBK 10 |  | Navržený BK v délce cca 900 m, který propojí stávající funkční BK 1 a BK 2. Na bezejmenném potoce. |
|  |  | Návrh: Revitalizovat tok, provést výsadbu vhodných dřevin (jasan, olše, dub, lípa ) s keřovým patrem v min. šířce 20 m. Okolní pozemky obhospodařovat jako sečené louky-nezorňovat, vyloučit pastvu skotu. |
| LBK 11 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Vysadit vhodné dřeviny ( dub, javor, lípa) s keřovým patrem (šípková růže, líska, hloh, trnka) v šířce min. 20 m. Provést zatravnění okrajových partií biokoridoru vhodnou travní směsí v šířce min. 25 m. |
| LBK 12 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Výsadba vhodných dřevin ( lípa, dub, javor, jasan, habr) s keřovým patrem ( šípková růže, hloh, líska, trnka) v šířce min. 20 m. Po obou stranách BK bude provedeno zatravnění vhodnou travní směsí v šířce min. 15 m. |

5.5  PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.

6.  stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ plochy bydlení v rodinných domech venkovských  ( BV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci( RI )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení  – komerční zařízení malá a střední ( OM )

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS )

■ občanské vybavení – hřbitovy  (OH )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ veřejná  prostranství  (PV )

■ veřejná  prostranství – veřejná zeleň ( ZV )

■ zeleň – soukromá a vyhrazená  ( ZS )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní (NP)

■  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní ( NSpz )

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH:

BV - BYDLENÍ  V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

hlavní  využití: bydlení v rodinných domech s okrasnými a užitkovými zahradami

funkční využití:

přípustné :

- rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- veřejná prostranství, uliční prostory

- stavby a zařízení technické infrastruktury

nepřípustné :

- průmyslové objekty

- bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- plochy pro odstavování vozidel

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy a plochy přestavby :

Plochy označené  Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, P1, P2, P3, P4

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ  OBYTNÉ   – VENKOVSKÉ

hlavní  využití:  plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s hospodářskými objekty s obslužnou sférou a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- rodinné domy s okrasnými a užitkovými zahradami

- stavby pro chov domácích zvířat a hospodářských zvířat pro osobní potřebu, kde nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- plochy veřejného prostranství a izolační zeleně

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, hipostezky

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- bytové domy

- stavby pro  farmy a velkochov  hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- čerpací stanice pohonných  hmot

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost jednoduché, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- plochy pro odstavování vozidel

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

hlavní  využití:  pro rodinnou rekreaci

funkční využití:

přípustné:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- bytové a rodinné domy

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

rozvojové  plochy:

Nejsou vymezeny

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

hlavní využití: občanská vybavenost

funkční využití:

přípustné:

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, administrativu, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro kulturní, sociální, zdravotnické a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné objekty a liniové stavby  technického vybavení potřebného pro funkci daného území

- plochy veřejného prostranství a izolační zeleně

- občanská vybavenost

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel splňující hygienické limity dané platnými právními předpisy

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

- plochy pro krátkodobé shromažďování odpadů

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- rodinné a bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost

- plochy pro odstavná parkoviště

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

OM -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ  A  STŘEDNÍ

hlavní  využití: stavby  pro komerční občanské vybavení

funkční využití:

přípustné:

- stavby a zařízení pro maloobchod

- stavby a zařízení pro pohostinství, ubytování v soukromí, agroturistiku

- stavby a plochy pro výrobní služby, drobnou řemeslnou výrobu, skladování

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

- plochy pro krátkodobé shromažďování odpadů

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- rodinné a bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost

- plochy pro odstavná parkoviště

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

hlavní  využití: plochy uřčené pro tělovýchovu a sport

funkční využití:

přípustné:

- sportovní a rekreační hřiště, bazény a vodní nádrže

- sportovní haly

- fitnescentra

- klubovny a šatny

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

- areály zdraví

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

nepřípustné:

- stavby nesouvisející s hlavním využitím

- rodinné domy

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY

hlavní využití: plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení

funkční využití:

přípustné:

- hřbitovy

- krematoria

- obřadní smuteční síně

- kolumbária

- vsypové loučky

- parkovací plochy pro obsluhu území

- komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

nepřípustné:

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů

Podmínečně přípustné využití:

Pro plochu P5 rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný.

rozvojové plochy:

Plocha označená  P 5

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy – včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné:

- státní a krajské silnice,místní a účelové komunikace, chodníky

- cyklostezky, hipostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

nepřípustné:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy:

Příjezdová komunikace k ČOV jako součást plochy označené Z 7

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

hlavní využití: plochy, trasy a objekty technické infrastruktury

funkční využití:

přípustné:

- transformovny, rozvodny el. energie

- čistírny odpadních vod

- přečerpávací stanice

- vodní zdroje a vodojemy

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- sedimentační prostory na vodních tocích

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- sběrné dvory

- doprovodná zeleň

nepřípustné :

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy:

Plocha označená Z 7

# TO  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ

# PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

hlavní využití: slouží umisťování staveb a zařízení pro shromažďování, třídění, manipulaci s odpady velkoobjemovými, inertními, recyklovatelnými, příp. organickými, za určitých podmínek krátkodobě i s odpadem nebezpečným. Dále se jedná o plochy, stavby a zařízení sloužící likvidaci splaškových a odpadních vod, čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

funkční využití:

přípustné:

- plochy, stavby a zařízení sloužící odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a produktů čištění

- plochy, stavby a zařízení sloužící shromažďování a manipulaci  s pevnými odpady

- stavby a zařízení provozního vybavení

- parkovací plochy osobních a nákladních automobilů a speciálních vozidel

- účelové komunikace

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- izolační zeleň

nepřípustné :

- stavby pro bydlení

- stavby a zařízení pro občanské vybavení

- stavby a zařízení pro zemědělství

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z3

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

hlavní využití: plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které  nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách

funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- sběrné dvory

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

- velkokapacitní parkoviště

- skladování a manipulace s nebezpečnými a jedovatými látkami.

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# VZ – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

hlavní využití: plochy zemědělské rostlinné výroby a přidružené drobné výroby

funkční využití:

přípustné:

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce (bioplynová stanice)

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a doprovodná zeleň

nepřípustné:

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- obytné objekty a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z 8

PV – VEŘEJNÁ  PROSTRANSTVÍ

hlavní využití: plochy, které mají obvykle významnou funkci prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit, mohou zahrnovat i plochy veřejné  zeleně

funkční využití:

přípustné :

- náměstí, návsi

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH

hlavní využití: plochy zeleně, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

funkční využití:

přípustné:

- parky

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Plochy označené   Z 9

ZS –  ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

hlavní využití: plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které nemohou být součástí jiných typů ploch

funkční využití

přípustné:

- louky pro jízdu na koni, parkurové skákání včetně oplocení

- ovocné sady včetně oplocení

- včelíny

- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- parkovací plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z 10

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

hlavní  využití : plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný krajinný prvek

funkční využití:

přípustné :

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a  interakční prvky)

- účelové komunikace,

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

hlavní  využití: plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

funkční využití:

přípustné využití:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např.

- silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových

- dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších  vodních nádrží

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky,

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# NL – PLOCHY   LESNÍ

hlavní  využití:  plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

- včelíny

podmínečně přípustné:

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

hlavní využití: zachování a obnova přírodních a krajinných hodnot území, plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy EVL, ÚSES

funkční využití:

přípustné:

- zajištění ochrany a žádoucího vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, plochy ÚSES jsou nezastavitelné

- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu

- stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová opatření apod.)

- včelíny

nepřípustné :

- využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

# NSpzv – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ, VODOHOSPODÁŘSKÉ

# hlavní  využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující podíl zemědělských a vodohospodářských ploch

funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- protierozní pásy zeleně

- vodní plochy a toky

- plochy pro zvyšování retenčních schopností v území

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- včelíny

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

- oplocení

- jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter a biokoridorů

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb  a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán Koldín tyto stavby a opatření  nevymezuje.

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán Koldín tyto stavby a opatření  nevymezuje.

9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Podmínkou pro rozhodování v území je zpracování  územní studie ploch pro bydlení Z4 a Z6. Studie budou  zpracovány do konce roku 2016.

10. vymezení ploch a koridorů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

ÚP Koldín  tyto plochy ani koridory nevymezuje.

11. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

ÚZEMNÍ PLÁN:

A1	Textová část	            	31 stran

B1	Výkres základního členění území	1 :  5000	1 list

B2	Hlavní výkres	1 :  5000	1 list

B2.a     Výkres technické infrastruktury - vodovod a kanalizace	1 :  5000	1 list

B2.b.  	Výkres technické infrastruktury -  elektrorozvody a plyn	1 :  5 000	1list

ODůVodnění:

A2       Textová část 	                   35 stran

B3	Koordinační výkres	1 :   5 000	  1 list

B4	Výkres širších vztahů	1 : 25 000	1 list

B5	Výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :   5 000	1 list

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy č.1/2012 se ruší obecně závazná vyhláška  ze dne 2. 11. 1999 o závazné části ÚPO Koldín a vyhláška ze dne 15. 3. 2008 o závazné části Změny č. 1 ÚPO Koldín a vyhláška dne 17. 10. 2008  o závazné části Změny č. 2 ÚPO  Koldín  schválené dne 17.10.208.

A II. ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU

- POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Koldín má platný Územní plán sídelního útvaru (ÚP–SÚ) obce Koldín vydaný zastupitelstvem dne  2. 11. 1999 včetně jeho Změny č.1 vydané dne 15. 3. 2005 a  Změny č. 2 vydané dne 17.10.2008. Platnost tohoto dokumentu dle zákona č. 183/2006 Sb., bude ukončena k 31.12.2015. Z tohoto důvodu usnesením č. 3/10 Zastupitelstvo obce Koldín dne 9.6.2010 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu  (ÚP) Koldín. Řešeným územím je katastrální území Koldín. Pořizovatelem Územního plánu Koldín je Městský úřad Vysoké Mýto, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vykonávající v souladu s ust. § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Pro spolupráci s pořizovatelem na zpracování Územním plánu Koldín byl určen starosta obce Karel Kameník. Zpracovatelem ÚP je Ing. arch. Pavel Čížek, Choceň.

Projednání návrhu zadání ÚP Koldín bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 29.9.2010. Zastupitelstvo obce schválilo zadání  územního plánu usnesením č. 8/2010 dne 9.11.2010.

Společné jednání s dotčenými orgány o návrhu ÚP Koldín bylo oznámeno dne 8.2.2012 společné jednání s dotčenými orgány proběhlo dne 27.2.2012 na Městském úřadu Vysoké Mýto.

Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů Pardubického kraje bylo vydáno dne 18.4.2012  pod čj. KrÚ  22432/2012 OSRKEF OUP. Řízení o upraveném a projednaném návrhu ÚP bylo oznámeno dne 20.4.2012 veřejnou vyhláškou.  Veřejné projednání se uskutečnilo dne 11.6.2012 na MěÚ Vysoké Mýto.

2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1. Širší vztahy

Obec Koldín leží ve východní části Pardubického kraje v okrese 5 km od města Choceň v zemědělsky využívané krajině. Z hlediska širších vztahů v území je nezbytná koordinace se sousedními územními obvody jak při budování liniových staveb, tak při ochraně přírodního prostředí, prvků ÚSES, krajinného rázu, při ochraně společných zájmů. Územní plán vyhodnotil a zohlednil požadavky a záměry okolních sídel. Vzájemné vazby jsou prověřovány v průběhu zpracování ÚP.  Sousední územní celky jsou na severní hranicí území Borovnice a Rajec, na východní hranici území	Sudslava na jižní hranici území Choceň a Nasavrky na západní hranici území Skořenice. Obcí s rozšířenou působností je Vysoké Mýto. Obcí s pověřeným úřadem je Choceň. Okresní správa pro dané území je v Ústí nad Orlicí.

2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice - Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č. 010 a 270.  Řešené správní území obce Koldín nemá vazbu na vymezení R 35a, stávající silnici I/35, železniční trať č. 010 a č. 270 a územní ochranu plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe.

Územní plán Koldín bude respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v Politice územního rozvoje ČR 2008 v čl. 14 – 32.

Čl. (14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné  hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

V ÚP je třeba chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým vymezením ploch s rozdílným způsobem využitím naplnit potřeby ekonomického a sociálního rozvoje obce.

Čl. (15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

V ÚP nejsou vymezeny plochy, které by zakládali možnost k docházení prostorově sociální segregace.

Čl. (16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Je navrženo komplexní řešení, které zakládá zvyšování kvality života obyvatel včetně ochráněny nemovitých kulturních památek, architektonicky a urbanisticky hodnotných staveb.

Čl.  (17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

ÚP vymezuje rozvojovou plochu Z8 výroba a skladování – zemědělská výroba v návaznosti na stávající zemědělský areál.

Čl. (18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Obec neleží v žádné rozvojové ose republikové úrovně.

Čl. (19)

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.  Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Ochrana nezastavěného území (ZPF a PUPL) je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím vyznačených jako plochy zemědělské a plochy lesní.

Čl.  (20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Koncepcí technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách nebude docházet k narušení krajinného rázu. Nejsou vymezeny plochy pro VTE ani FVE.

Čl. (21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje zařadily obec Koldín do oblasti krajiny lesozemědělské. V ÚP jsou vymezeny plochy zemědělské NZ, lesní NL, přírodní NP a vodní W. Jejich využití je regulováno stanovením podmínek pro jejich využití. Jedná se o plochy nezastavitelné ve vymezených plochách pro ÚSES.

Čl. (22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

ÚP vytváří podmínky pro využití území pro turistiku v různých formách.

Čl. (23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

Koncepce technické infrastruktury je řešena s ohledem na prostupnost krajiny. Trasy technické infrastruktury pokud to technické podmínky dovolují jsou vedeny souběžně.

Čl.  (24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Vymezené plochy pro výstavbu nevyvolají nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu. Obcí Koldín prochází cyklotrasa 4230.

Čl. (25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

Plochu technické infrastruktury pro umístění ČOV vymezit mimo území s potencionálními riziky.

Čl. (26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Plochu technické infrastruktury pro umístění ČOV vymezit mimo území s rizikem povodňových škod.

Čl. (27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Obec Koldín nevykazuje charakteristiku mikroregionálního střediska nebo centra. Není  třeba z tohoto důvodu řešit posilování infrastruktury v ÚP.

Čl. (28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

V ÚP bude vymezena plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV. Veřejná infrastruktura zůstává beze změny.

Čl. (29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

Územní plán nebude měnit řešení dopravní koncepce s návazností na nové rozvojové plochy.

Čl. (30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Podkladem pro zpracování koncepce technické infrastruktury v ÚP bude Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje vycházející z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky. V souladu s tímto podkladem bude vymezena plocha technické infrastruktury TI pro umístění čističky odpadních vod.

Čl. (31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

ÚP nevymezuje plochy se specifickým využitím území pro fotovoltaické a větrné elektrárny ani bioplynové stanice.

Čl. (32)

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

ÚP nebude řešit.

2.3. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10.

ZÚR stanovují tyto úkoly pro ÚP Koldín:

- STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Čl. (01)

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.

Územní plán Koldín svou koncepcí zajišťuje udržitelný rozvoj v obci. Posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí svým příznivým urbanistickým a architektonickým  řešením obce. Je dostatečně zastoupeno kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, je navržena kvalitní veřejná infrastruktura  a dostatečná prostupnost krajiny.

Je rovněž navrženo vyvážené a efektivní využívání zastavěného území obce  a zachování funkční a urbanistické celistvosti. Územní plán zajišťuje plnohodnotné využití ploch  a objektů v zastavěném území a preferuje rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině. Jsou respektovány prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Územní plán svou koncepcí dotváří krajinu s cílem zvýšit její estetické hodnoty a ekologickou stabilitu.

Byl ověřen rozsah zastavitelných ploch a stanoven směr jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny.

Čl. (06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit zejména na:

- zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny;

- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;

- ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání.

Územní plán svojí koncepcí technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách nenarušuje krajinný ráz. Vymezením lokálních biokoridorů LBK 3, 7 - 12 a lokálních biocenter LBC 1-7 je zachována ekologicko – stabizační funkce krajiny. Nejsou navrženy žádné plochy, které by  měnily krajinný ráz  a zatěžovali životní v řešeném území. Citlivě jsou navrženy plochy přestavby v zastavěném území v plochách P1 – 5. Nejsou vymezeny plochy, které by zakládali předpoklad zhoršení kvality životního prostředí.

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Čl. (116)

ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území:

- respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými hodnotami;

- vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí;

- při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;

- výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady

- stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní půdou, zařazenou do tříd ochrany III. – V.

ÚP je navržen v souladu s těmito zásadami ochrany území s přírodními hodnotami. Koncepce uspořádání krajiny vymezuje tyto plochy jako plochy NP – přírodní, kde ve stanovení podmínek pro využití ploch jsou vymezené ÚSES jako plochy nezastavitelné. Plochy specifické pro umístění FVE nebo VTE nejsou vymezeny.

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

Čl. (130)

ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:

  - přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;

  - krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený;

  - naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně nepůvodních druhů jehličnanů;

  - charakter převážně polootevřený;

  - převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje výjimečné typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.

Čl. (131)

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:

a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa;

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury;

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch;

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.

Obec Koldín byla v ZÚR Pk vyhodnocena jako krajina lesozemědělská. V ÚP nejsou vymezovány zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Technickou a dopravní infrastrukturu lze umístit v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných případech. Je rozvíjen harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny. V plochách rekreace jsou nepřípustné ubytovací rekreační zařízení.

Územní plán Koldín je vypracován v souladu se ZÚR PK.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

3.1.Soulad s cíli územního plánování

- Územní plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

- plánování a stavebním řádu, v platném znění

- Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.

- Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje jejich podmínky. Stanovuje rovněž koncepci prostorového uspořádání sídla. Územním plánem jsou rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty. Ochrana krajiny je zabezpečena vymezením zejména ploch smíšených nezastavěného území a ploch lesních

- Podmínky pro umístění technické infrastruktury jsou stanoveny v jednotlivých podmínkách

- pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

3.2. Soulad s úkoly územního plánování

- Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

- plánování a stavebním řádu, v platném znění.

- Územní plán stanovuje koncepci ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot

- Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

- Územní plán je sestaven na základě prověřování a posuzování potřeb změn v území.

- Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území vymezením a stanovením podmínek především pro plochy podle významu, plochy s rozdílným způsobem využití, koncepci prostorového uspořádání sídla a další koncepce a systémy

- Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické podmínky využívání a prostorového uspořádání území

- Územní plán vymezuje plochy smíšené výrobní, jejichž podmínky využívání jsou flexibilní pro náhlé hospodářské změny

- Územní plán vymezuje plochy smíšené obytné, které především napomáhají obnově a rozvoji sídelní struktury a kvalitě bydlení

- Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, která minimalizuje objem nutných veřejných prostředků na změny v území

- Územní plán vytváří obecné podmínky pro zajištění civilní ochrany

- Územní plán respektuje ochranu území, podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy záměrů na území a vytváří pro ni podmínky

- Územní plán nevymezuje na území obce Koldín žádné plochy pro těžbu.

- V Územním plánu se uplatňují poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče

4. vYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Koldín je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územní plán Koldín je v souladu s těmito dokumenty.

5. vYHODNOCENÍ S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

5.1. Výsledky vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno v zadání územního plánu

Zadání ÚP Koldín předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřad Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 2 zákona č. 100/2001 Sb., ve stanovisku pod č.j. KrÚ 71191/2010/OŽPZ/PI ze dne 25.10.2010 bylo rozhodnuto, že návrh zadání územního plánu nebude posuzován podle citovaného zákona.

5.2. Stanovisko hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných lokalit soustavy Natura 2000

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 13.10.2010 pod č.j. 71152/2010/OŽPZ/Sv.  Z hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního systému ekologické stability nejsou proti návrhu zadání ÚP Koldín námitky. V souladu s ustanovením § 45h  zákona č.114/1992 Sb., lze vyloučit vliv předloženého návrhu zadání ÚP samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními usneseními.

5.3. Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů Pardubického kraje bylo vydáno dne 18.4.2012  pod čj. KrÚ  22432/2012 OSRKEF OUP.

6. Údaje o splnění zadání

Dne 9.11.2010 bylo  Zastupitelstvem obce Koldín schváleno zadání územního plánu Koldín

1. -  Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, případně dalších širších územních vztahů

Řešené území k.ú. Koldín nemá vazbu na vymezení úseku R 35a v úseku Sedlice (Hradec Králové) – Vysoké Mýto a stávající silnici I/35. Nemá ani vazbu na železniční trať č.010, ani na územní rezervu plavebního koridoru D-O-L. Územní plán je vypracován v souladu republikovými prioritami uvedenými v článku 14 – 32 PÚR ČR 2008.

Požadavky z územně plánovací dokumentace vydané krajem

Požadavky vyplývající ze ZÚR Pk uvedené v  kap. 1 a čl. 113 jsou v ÚP zapracovány a ÚP je v souladu se ZÚR Pk.

2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podklad

Zhoršenou dopravní dostupnost z obce do městských center nelze územním plánem vyřešit. Jedná se o dopravní obslužnost, kterou zajišťuje Pardubický kraj. Chybějící napojení kanalizace na čističku odpadních vod vyřešil ÚP vymezením nové zastavitelné plochy Z7- technická infrastruktura pro umístění ČOV.

3. Požadavky na rozvoj území obce - jsou respektovány všechny záměry vyplývající z potřeb rozvoje obce  Koldín vyjmenované v zadání. Koncepce rozvoje je popsána v kap.2 textové části ÚP.

4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Stávající urbanistická struktura obce je  návrhem ÚP zachována a chráněna, zahušťování stávající obytné zástavby v rámci ploch vymezených jako plochy  smíšené obytné venkovské je  možné při dodržení regulativů stanovených návrhem ÚP.

Nové zastavitelné plochy jsou  vymezeny v návaznosti na zastavěné území, plošný rozvoj je navržen v rozsahu nezbytném a adekvátním k možnostem zajištění veřejné infrastruktury.  Jsou vymezeny plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV, vzhledem k tomu, že již část této novější zástavby na území obce je realizována a nebyly proto již navrhovány plochy smíšené obytné venkovské SV.

Koncepce uspořádání krajiny je  založena na respektování územního systému ekologické stability a rozvíjení  jeho prvků, na zlepšení prostupnosti krajiny a posílení odolnosti území proti vodní a větrné erozi.

5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Byly respektovány, vymezena byla plocha Z7- technická infrastruktura pro umístění ČOV a plocha Z3 technická infrastruktura pro stavby a zařízení nakládání s odpady.

6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Urbanistické hodnoty a kulturní památky jsou v  návrhu územního plánu   zohledněny a chráněny . Je  zachován venkovský  charakter obce a její specifická urbanistická struktura. Nově navržené plochy zástavby jsou  do této urbanistické struktury začleněny co nejcitlivějším způsobem.

V řešeném území se nacházejí i hodnotné objekty, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR. V návrhu ÚP budou respektovány, posíleno bude jejich uplatnění v obrazu obce. Celé území obce je považováno za území s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví.

Přírodní hodnoty jsou rovněž chráněny a zohledněny.

7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby , veřejně prospěšná opatření a asanace

Nebyly žádné požadavky na VPS ani VPO.

8. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

V rozsahu působnosti územního plánování jsou zohledněny a patřičně do návrhu ÚP promítnuty požadavky civilní ochrany, ochrany před povodněmi, požární ochrany a dále i zájmy obrany státu.

9.  Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území:

V území se nachází  území aktivních a ostatních sesuvů v těchto lokalitách nebyly vymezeny žádné rozvojové plochy. Byla zpracována koncepce odkanalizování obce s vymezením  plochy Z7- technická infrastruktura pro umístění ČOV a plochy Z3 - technická infrastruktura pro stavby a zařízení nakládání s odpady.

10. Požadavky na vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Při zpracování návrhu  ÚP bylo zastavěné území vymezeno dle podkladů z KÚ Ústí nad Orlicí  k 31.5. 2011.

11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií –

V ÚP jsou vymezeny lokality Z4 a Z6 ve kterých je uloženo  zpracování územní studie.

12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Nebyly stanoveny zadáním ani nevyplynuly z řešení ÚP.

13. Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Vzhledem k tomu, že dotčený orgán tento předmětný požadavek neuplatnil a vyloučil významný vliv na EVL a ptačí oblast, není posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území provedeno.

14. Koncept ÚP

Nebyl zadáním požadován.

15.  – Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počet počtu vyhotovení

Územní plán Koldín je vypracován dle požadavku zadání ÚP.

7.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Bydlení

Obec Koldín tvoří jedno katastrální území. Původně se Koldín skládal ze dvou obcí a to Koldína a dnešní místní části Hradiště. Jádro obce Koldín tvoří starší zástavba soustředěná podél  silnice III/31610, podél potoka a dále podél místních  komunikací. Urbanistický charakter obce skýtá ještě dostatečné možnosti rozvoje.  Zastavitelné plochy jsou návrhem územního plánu situovány tak, aby byl co nejméně narušen obraz sídla, zejména ve vztahu k návrší se zámkem-tvrzí. Dimenze jednotlivých zastavitelných ploch se odvíjí od požadavku zachování rozvolněné urbanistické struktury, jehož naplnění je vázáno na zajištění ploch pro přiměřeně rozsáhlé pozemky objektů. Funkční využití ploch je vymezeno podmínkami stanovenými pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské – BV  a plochy smíšené  obytné venkovské – SV.

Plocha Z1 je vymezena na severozápadním  okraji zástavby na Hradišti  u vybíhající místní komunikace. Plocha bude jednoduše přístupná ze stávající místní obslužné komunikace. Využití plochy je podmíněno  vybudováním  napojení na technickou infrastrukturu.

Plochy Z2 je vymezena severozápadním  okraji zástavby na Hradišti  za kostelem na  okraji zástavby směrem do pole.  Plocha bude jednoduše přístupná ze stávající místní obslužné komunikace. Využití plochy je podmíněno  vybudováním  napojení na technickou infrastrukturu.

Plocha Z4 doplňuje stávající zástavbu  v blízkosti středu obce.  Plocha bude přístupná ze silnice III/31610. Na této ploše je  předepsáno vyhotovení územní studie. Využití plochy je podmíněno vybudováním komunikace pro dopravní obsloužení pozemků a zajištění napojení na technickou infrastrukturu.

Plocha Z5 je vymezena za stávající zástavbou v sousedství zahrad. Majitel má zájem o výstavbu RD.  Plocha bude jednoduše přístupná ze stávající místní obslužné komunikace.

Plocha Z6 je vymezena u VKP Rybniště . Bude přístupná po místních komunikacích. Jedná se o rozlehlejší plochu u stávajícího osamělého stavení. Na této ploše je  předepsáno vyhotovení územní studie kde bude  součástí plochy také plocha ZV. Využití plochy je podmíněno vybudováním komunikace pro dopravní obsloužení pozemků a zajištění napojení na technickou infrastrukturu.

Plocha Z7 je vymezena jako plocha technické infrastruktury- inženýrské sítě TI – obecní ČOV u potoka na JZ  zastavěného území

Plocha Z3 je vymezena jako plocha technické infrastruktůry- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO – sběrný dvůr u  silnice III/31610 na jihu zastavěného území.

Plocha Z8 je vymezena jako plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, plocha pro rozšíření rodinné farmy Zemanových  na V zastavěného území

Přestavbová plocha P1-  bydlení v rodinných domech  - venkovské – BV,  je stávající proluka mezi potokem ,  silnicí a místní komunikací v centru obce.

Přestavbovou plochu P2 -  bydlení v rodinných domech  - venkovské – BV,  tvoří pozemek v zástavbě nad kapličkou

Přestavbovou plochu P3 - bydlení v rodinných domech  - venkovské – BV,  tvoří proluka mezi novým RD a stávajícím stavením na JZ zastavěného území.

Přestavbovou plochu P4 - bydlení v rodinných domech  - venkovské – BV,  tvoří plocha mezi dvěma  místními komunikacemi na Hradišti v blízkosti Z2

Občanské vybavení – plochy hřbitovů

Přestavbovou plochu P5 - plochy občanského vybavení-plochy hřbitovů OH – plocha pro rozšíření hřbitova v sousedství stávajícího.

Výroba a skladování a zemědělská výroba

Pro rozšíření rodinné farmy Zemanových je vymezena nová zastavitelná plocha pro výrobu zemědělskou Z8.

Technická infrastruktura TI, TO

V rámci koncepce odkanalizování obce je navržena nová zastavitelná plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV Z7.

Pro umístění sběrného dvora je vymezena nová zastavitelná plocha Z3

Koncepce sídelní zeleně:

Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou samostatně vymezeny v sousedství plochy Z4 jako plocha Z 9, dále jakou součást plochy Z6.  Veřejná zeleň je také součástí dalších funkčních ploch (v rámci přípustného využití).

Plochy zeleně přírodní ZP jsou vymezeny v segmentech územního systému ekologické stability  procházejících zastavěným územím popř. v návaznosti na ÚSES.

Plochy zeleně soukromé ZS jsou samostatně vymezeny, zejména pokud se jedná o velké celky a pokud tato zeleň dotváří specifický obraz urbanisticky významných prvků.  Samostatně je vymezena plocha ovocného sadu Z 10

Plochy zeleně ochranné a izolační ZO  jsou  součástí ploch s jiným určením a nejsou samostatně vymezovány.

Významnou sídlení zeleň tvoří zeleň hřbitova vymezená jako plocha OH a vymezená přestavbová plocha pro jeho rozšíření  P5

Sídelní zeleň je nutno chránit a rozvíjet i v případech, kdy pro ni není vymezena samostatná plocha a vyskytuje se (popř. je navržena) v rámci ostatních funkčních ploch.

Koncepce řešení krajiny

Koncepce řešení krajiny je především založena na ochraně krajinného rázu, ochraně a posílení prvků vytvářejících obraz krajiny (nezastavěné horizonty, aleje, panoramata sídel, uplatnění přírodních a stavebních dominant, cestní síť v krajině s výsadbami) a na uplatnění návrhu územního systému ekologické stability včetně tzv. interakčních prvků. Součástí  koncepce řešení krajiny je ochrana půdy proti vodní a větrné erozi.

Vlastní řešení krajiny se do územního plánu promítá rozdělením nezastavěného území na jednotlivé plochy nezastavěného území a stanovením podmínek využití pro tyto plochy (viz kap.6 textové části Územního plánu Koldín  ).

Územní plán vymezuje plochy biocenter  lokální úrovně  jako plochy nezastavěného území přírodního - NP; biokoridory regionální a lokální  jsou vymezeny pouze hranicemi na stávajících plochách; bez vlastního plošného vymezení jsou interakční prvky ÚSES. Pro biologickou diverzitu krajiny, její stabilitu a celkový obraz mají velký význam plochy smíšené nezastavěného území vymezené tímto územním plánem jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSpz), v nichž jsou složky přírodní a zemědělské ve vyrovnaném poměru. Ve stabilizovaných  plochách NSpz  se sleduje přechod k extenzivnímu způsobu hospodaření; není zde vyloučen chov zvěře ve vyhrazených oborách.

Možnost vývoje obrazu krajiny je dále pozitivně ovlivněna návrhem zatravnění. Zatravnění s interakčními prvky se navrhuje všude tam, kde je půda ohrožena vodní erozí a splachováním zeminy, zejména. Zatravnění a interakční prvky tak zároveň přispívají k zajištění  protipovodňové ochrany pro širší území – zadržení vody v území na horních úsecích toků.

Obraz krajiny je dotvářen také plochami zemědělské půdy, jejichž přirozenou součástí jsou remízky, meze, neobhospodařované ostrůvky, solitérní stromy a skupiny keřů, polní cesty.

Prostupnost krajiny je podstatně zvýšena obnovou účelových komunikací – vesměs jde o obnovu zaniklých polních cest, jejichž parcely jsou nadále zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto uvedeny v územním plánu jako stav. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití má obnova cest také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi.  Aspekt protierozních opatření musí být promítnut do technického řešení cest – jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy s výsadbami.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Jedním z úkolů územního plánu Koldín  je vytvořit podmínky pro rozvoj bytové výstavby, a to nejen pro stabilizaci vlastního obyvatelstva, ale i podchycení zájmu o výstavbu RD z okolních obcí zvláště pověřeného města Chocně vzdáleného jen 5 km.

Míra využití zastavěného území (území vymezené územním plánem ve smyslu § 58 zák. č. 183/2006 Sb.) je již poměrně vysoká. Z toho vyplývá, že potřeby rozvoje obce nelze uspokojit v rámci stabilizovaného zastavěného území a musí být tedy vymezeny  nové zastavitelné plochy. Údaj vypovídá o charakteru stávající zástavby, kterou vesměs tvoří rodinné domy a usedlosti na ne příliš velkých pozemcích. Koncepce územního plánu tento charakter respektuje, u zastavitelných a ploch přestavby  se počítá s přiměřenými  výměrami pozemků rodinných domů, k zahušťování stávající zástavby dojde pouze v plochách přestavby   P1 – P3, které jsou vymezeny pro bydleni v RD.

Vyhodnocení zastavitelného území podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Rozsah zastavitelných ploch je stanoven na základě předpokládané průměrné plochy pozemku stavby pro bydlení.  Vzhledem k požadavku dosažení trvale udržitelného rozvoje obce a zachování jejího vesnického charakteru a dále vzhledem k předpokládanému funkčnímu charakteru navrhuje projektant potřebnou minimální zastavitelnou plochu v lokalitách obytné zástavby vztaženou k jedné bytové jednotce (tzv. včetně podílu ploch dopravní infrastruktury a veřejných prostranství) na  cca 1 000 m2 - 1400 m2 . Obec má cca 330 obyvatel a vymezením 5,68 ha pro bydlení v rodinných domech - venkovské bude vymezeno cca 47 parcel pro RD. Což je v rámci udržitelného rozvoje obce, která je v blízkosti města Chocně dostačující. Odhad potřebnosti zastavitelných ploch pro bydlení v RD byl podložen dílčími odbornými analýzami a je vyhovující. Územní plán Koldín je v souladu se ZÚR Pk.

Platným Územním plánem sídelního útvaru obce Koldín vydaným XI. 1999 byly vymezeny lokality pro bydlení v celkové rozloze 3,15 ha. Z těchto ploch je zastavěno 0,3 ha pro 2 RD.

Změnou č.1  ÚP-SÚ vydanou 15.3.3.2005 byly vymezeny 2 lokality určené pro bydlení o  celkové rozloze 1,14 ha. V současné době je jedna lokalita o rozloze 0,9 ha zastavěna 7 RD.

Změnou č.2 ÚP-SÚ vydanou dne 17.10.2008 byly vymezeny další lokality pro bydlení o celkové rozloze 5,6923 ha pro bydlení a 0,4578 ha pro výrobu zemědělskou. Byl dán dotčeným orgánem ZPF souhlas dne 10.9.2008 pod čj. 40101/2008/OŽPZ/Bo.

V rámci trvale udržitelného rozvoje obce Koldín zastupitelstvo trvá na vymezení některých parcel dle platného ÚP-SÚ. Nový ÚP oproti stávajícímu ÚP-SÚ značně redukoval zastavitelné území vymezené pro bydlení a to z původních 10,44 ha na dnešních 5,68 ha.

Od 1.12.2012 je v platnosti též ustanovení § 102 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci pozemků vymezených v lokalitách Z2 a Z3 by byli dotčeni na svých právech.

Hodnoty kulturní a historické

V řešeném území se nacházejí tyto kulturní památky:

46529/6-3940 zámek

18219/6-4080 tvrz Chloumek, archeologické stopy.

Jako hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické označuje ÚP urbanistickou kompozici obce  Koldín   s dominantním prvkem  areálem zámku – na návrší na kraji obce při vjezdu od Chocně. Ochrana deklarovaná Územním plánem se vztahuje na charakteristické hmotové a prostorové uspořádání, uplatnění prvků jako dominant.

Jako hodnotu ÚP deklaruje celky nebo jednotlivé objekty původní dvorcové zástavby ; tyto nejsou jednotlivě vyznačeny. Jedná o  téměř všechny objekty starší zástavby, jejichž architektonický charakter nebyl změněn přestavbami. Ochranou se sleduje zachování charakteru zástavby, její ucelenost a charakteristické uspořádání.

Jako hodnoty deklaruje ÚP panorama obce  a nezastavěné zelené horizonty.

V řešeném území se nacházejí další hodnotné objekty, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR, ale  tvoří významnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. Návrhem územního plánu jsou respektovány, posílena je jejich ochrana a jejich uplatnění v obrazu obce.  Jedná se o tzv. památky místního významu, což jsou drobné převážně sakrální stavby v zástavbě a krajině, které mají kromě historického významu také významnou prostorotvornou a urbanistickou funkci, dotvářejí charakteristický obraz sídel a krajiny.

Archeologické dědictví:

V území se nacházejí známé lokality s prokázaným výskytem archeologických nálezů evidované v SAS ČR (ÚAN I):

14-13-24/6 Dřel zřícenina Hradu

14-31-04/2 Koldín tvrz

14-31-04/4 Na hradě, Hradiště – místo tvrze

14-31-04/8 Koldín – Hradiště – Dohnálka

14-31-05/10 Chlumek tvrziště

Výskyt archeologických nálezů se předpokládá také v historickém intravilánu Koldína (ÚAN II).

V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací včetně zásahů do zásypů podlah a kleneb, je nutno postupovat ve smyslu zákona č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 památkového zákona./ Včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického dědictví v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí/, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 Sb., § 176 stavebního zákona.

Ochrana přírody a krajiny

Obecná ochrana přírody

Obecná ochrana ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v řešeném území vztahuje na:

-  územní systém ekologické stability (vymezení systému ekologické stability viz. kap. 5.4 Návrh územního systému ekologické stability textové části Územního plánu Koldín  a přehled –viz níže)

-  ochranu významných krajinných prvků před poškozením a zničením

Pozn. Významný krajinný prvek „je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“; významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

-   ochranu dřevin rostoucích mimo les

- ochranu krajinného rázu „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu“.

Dále se v řešeném území vyskytují následující přírodní hodnoty chráněné na základě zákona č. 114/1992 Sb.:

- významné krajinné prvky dané ze zákona

- významné krajinné prvky registrované: VKP Rybniště, VKP V sádkách, VKP Rybník u březiny

- prvky systému ekologické stability

- zemědělská půda

Územní systém ekologické stability

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability pouze  lokálního významu. Vymezení prvků ÚSES lokálního významu vychází z Generelu ÚSES.

Biokoridory a biocentra lokálního významu zahrnují ve většině vodní toky s břehovými porosty, které je nutné z velké části vymezit, jen z části jsou funkční.

Biocentra a biokoridory jsou územním plánem upřesněny. Vymezení biokoridorů je provedeno hranicí, dimenze biokoridorů jsou stanoveny s ohledem na zajištění prostupnosti systému  územím; vymezení bude dále upřesněno v projektu ÚSES nebo v rámci komplexních pozemkových úprav, kde budou plochy definitivně stanoveny (včetně majetkoprávních podmínek). Do doby definitivního vymezení biokoridorů lze plochy v rámci hranic biokoridorů využívat v souladu s podmínkami stanovenými dokumentem (viz kap. 6.), po schválení projektu ÚSES nebo KPÚ bude ve stanovených plochách platit režim jako v plochách nezastavěného území – NP (viz kap. 6 textové části Územního plánu Skořenice mezených územích biocenter bude území využíváno dle podmínek NP.

Přehled biocenter a biokoridorů včetně podrobnější charakteristiky a opatření navrhovaných oborovými dokumenty

| LBC 1 | Rybniště | BC v SV části VKP Rybniště, kde žije více jak 50 druhů měkkýšů. Funkční biocentrum o rozloze 6,40 ha. Vodní plochy slouží jako hnízdiště vodního ptactva |
| --- | --- | --- |
|  |  | Návrh: zachovat dosavadní stav, případně dosazovat vhodné dřeviny. |
| LBC 2 | Ovčín | BC funkční o rozloze 1,80 ha s vodní plochou na toku bezejmenného potoka a břehovým porostem |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 4 | Hradiště | BC funkční s dvěmi rybničními nádržemi pro rybochovné účely s břehovými porosty. |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 5 | V Sádkách | Funkční BC - VKP V Sádkách tvořené zbytkem bučiny a navazující druhotnou smrčinou s význačným bylinným podrostem. Součástí BC je vodní nádrž o rozloze cca 0,1 ha |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBC 6 |  | BC stávající v místě výrazné terénní deprese, která se svým J okrajem přimyká k lesnímu komplexu. Nejnižší místo BC je mokřina |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBC 7 |  | BC stávající lesní |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 3 |  | Stávající BK na upraveném korytě Skořenického potoka |
|  |  | Návrh: břehový porost doplnit o vhodné dřeviny, šířku BK tímto způsobem zvětšit na cca 20 m. Tok potoka revitalizovat |
| LBK 7 |  | Stávající funkční BK sledující horní neupravený tok Skořenického potoka ve výrazné terénní depresi. Zasahuje do lesního komplexu |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, ve spodním úseku případně doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 8 |  | Stávající BK, který je funkční pouze v délce cca 900 m. Ve střední části je obnažená sklaní stěna (opika ) v délce cca 150 m |
|  |  | Návrh: BK propojit i v luční trati tak, aby tvořil kompaktní celek. Dolnit vhodnými dřevinami. |
| LBK 9 |  | Funkční BK při toku bezejmenného potoka, napájejícího soustavu vodních děl Velký a malý Tatarek. Svah i břehy toku jsou kryty porostem dřevin, křovin a bylinným patrem |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBK 10 |  | Navržený BK v délce cca 900 m, který propojí stávající funkční BK 1 a BK 2. Na bezejmenném potoce. |
|  |  | Návrh: Revitalizovat tok, provést výsadbu vhodných dřevin (jasan, olše, dub, lípa ) s keřovým patrem v min. šířce 20 m. Okolní pozemky obhospodařovat jako sečené louky-nezorňovat, vyloučit pastvu skotu. |
| LBK 11 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Vysadit vhodné dřeviny ( dub, javor, lípa) s keřovým patrem (šípková růže, líska, hloh, trnka) v šířce min. 20 m. Provést zatravnění okrajových partií biokoridoru vhodnou travní směsí v šířce min. 25 m. |
| LBK 12 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Výsadba vhodných dřevion ( lípa, dub, javor, jasan, habr) s keřovým patrem ( šípková růže, hloh, líska, trnka) v šířce min. 20 m. Po obou stranách BK bude provedeno zatravnění vhodnou travní směsí v šářce min. 15 m. |

Pozn.  vysvětlivky:  LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor

Prostorové parametry ÚSES jsou navrženy dle obecných zásad minimálních prostorových parametrů - tzn. šířka regionálního biokoridoru na lesních společenstvech 40m, šířka lokálního biokoridoru lesních společenstev 15m, lučních a mokřadních společenstev 20m; minimální plocha lokálního biocentra lesních a lučních společenstev 3ha, mokřadů 1ha.

ÚSES je doplněn tzv. interakčními prvky, což jsou liniové prvky v zemědělské krajině o šířce větší než 3m, na řešeném území sledující komunikace, polní cesty a vodní toky. Jedná se o stromořadí podél komunikací a břehový porost vodotečí. Na lokální úrovni zprostředkují příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinných segmentů, mají významnou krajinotvornou a protierozní funkci.

Obecné zásady péče o prvky ÚSES v řešeném území představuje:

- uchování a perspektivní obnova přírodě blízkých listnatých smíšených porostů na lesních pozemcích, které se v řešeném území vyskytují jen minimálně

- předržování věku kvalitních výstavků buku, borovice apod. (starší stromy poskytují ochranu pro více druhů organismů);

- maloplošné hospodaření s využitím přirozené obnovy stromů;

- v blízkosti vodotečí zachovat, podpořit a obnovit břehové porosty olše, vrby, jasanu a keřového patra;

- postupná redukce introdukovaných dřevin;

- louky podél vodotečí pravidelně kosit (na části území až po odkvětu trav), omezovat hnojení;

- u stojatých vod zachovat litorální mělké pásmo s bažinnými porosty, zajistit dostatečný přítok vody dostatečné kvality, podpořit hnízdění ptactva zajištěním stabilní hladiny v době hnízdění;

- hráze osázet vhodnou dřevinou (javorem, olší, jasanem) s keřovým podrostem

Krajinný ráz

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje řadí svým členěním území na oblasti se shodným krajinným typem řešené území do tzv. krajiny lesozemědělské, krajina je tvořena z převážné většiny zemědělskými plochami a lesy.

Krajina  v obci  je  intenzívně   využívaná  k  zemědělskému hospodaření. Jedná se o choceňskou tabuli  jz . část Třebechovické tabule; plochá pahorkatina  převážně v povodí Tiché a Divoké Orlice, Orlice a Dědiny, na slínovcích, jílovcích a spongilitech stř. turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky, eolickými písky a sprašemi; slabě rozčleněný akumulační reliéf pleistocenních říčních teras Tiché a Divoké Orlice místy se sprašovými pokryvy a závějemi a pokryvy a přesypy navátých písků . Jedná  se tedy o  klimatickou oblast   teplou T 2. Řešené      území patří  mezi dobře zavlažované oblasti  s průměrnými ročními  srážkami 600 -  800 mm srážek.

Potenciální přirozenou vegetací jsou dubohabrové háje, v manší míře jsou zastoupeny bikové bučiny.

Bioregion se nachází ve střední části východních Čech, přibližně se shoduje s geomorfologickým okrskem Choceňská tabule. Zabírá rozsáhlé štěrkopískové terasy s výchozy slínů. Bioregion je charakterizovaný převahou 3. dubo-bukového stupně a absencí méně náročných teplomilných prvků. Specifikum je výskyt bučin v nížinné poloze a výskyt četných azonálních společenstev na píscích, slatinách a dokonce i rašeliništích. Nereprezentativní jsou části s vystupujícími slíny s dubohabrovými háji

Dnes převažují kulturní bory, zachovány jsou i fragmenty bučin, původních smíšených lesů s převahou dubu a rozsáhlé komplexy nivních luk .

Jedná se o rajinný typ A – území málo stabilní. Návrh územního plánu je proto zaměřen na ochranu ekologicky stabilnějších ploch a posílení ekologické stability krajiny (viz kapitola návrh ÚSES), posílení odolnosti krajiny vůči vodní a větrné erozi.

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou územním plánem respektovány, nedochází k jejich záboru.  Lesnatost na řešeném území činí 17,7 %; jedná se o lesy hospodářské.  V rámci  LBK,  LBC je navržena změna druhové skladby lesa tak, aby území mělo přírodní charakter (plochy přírodní – NP). Změna druhové skladby lesa v LBK bude prováděna po schválení příslušných projektů ÚSES.

Lesní   porosty   jsou   zastoupeny na řešeném území tedy  poměrně málo,    převažuje zde spíše  zemědělská půda.  Malé plochy  lesa se vyskytují  pouze v členitějším terénu či  nevhodných půdních podmínkách. Rozsáhlejší komplexy  lesa   se na řešeném území nenacházejí na jeho severní části.

Určující právní normou je zákon  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ze dne 3. listopadu 1995. Vymezené lokality nezasahují do ochranného pásma lesa.

OP lesa zasahuje do  vymezené  lokality Z6 a Z8.

Požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

V řešeném území nedochází územním plánem k záboru PUPFL,

Vodní plochy a toky, ochrana vodních zdrojů

Zájmové území se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Hydrologickou osu zájmového území tvoří tok Skořenického potoka , který je pravostranným přítokem toku Tiché Orlice . průměrný dlouhodobý průtok činí 73,5 l/s. Číslo hydrologického pořadí tohoto toku je 1-02-02-006, celková plocha povodí činí 17,888 km2 celková délka Skořenického potoka je cca   7,7 km, délka trasy průtoku řešeným územím je cca 1,5 km.

V zastavěné části obce je provedena úprava koryta Skořenického potoka  jehož průtočná kapacita je dimenzována na Q 50. Stabilizace průtočného profilu koryta v tomto úseku je provedena těžkým betonovým opevněním.Tok Skořenického potoka nad hranicí zastavěného území obce je veden přirozeným korytem. V tomto úseku jsou těsně nad hranicí zastavěného území vybudovány dva objekty retenčních přepážek, v současné době s ohledem na jejich stav , nefunkčních. Přibližně ve stejném místě je vybudována studna  užitkové vody pro zemanovu farmu. Úsek pod zastavěnou částí obce v délce cca 500 m je upraven, kapacita koryta jeho opevnění je dimenzována na průtoky Q 2- Q3  leté vody. V dolní části tohoto úseku jsou břehy osázeny sporadicky udržovaným porostem dřevin (olše lepkavá, topol černý). V tomto úseku je provedeno vyústění systematické trubní drenáže  z přilehlých zemědělských pozemků. V nejnižším místě řešeného území tok Skořenického potoka napájí dvě rybniční nádrže ( Velký a Malý Tatarek ),

Jednotlivá povodí :

| tok | č. hydrolog. pořadí | plocha povodí | správce toku |
| --- | --- | --- | --- |
| Skořenický potok | 1 – 02 – 02 - 066 | 17,888 km2 | SMS |

Skořenický potok protéká Koldínem  tvrdě upraveným korytem  s kapacitou Q50. Je upraven nábřežními betonovými zdmi do obdélníkového, posléze lichoběžníkového profilu. Skořenický potok má v profilu ústí do Tiché Orlice průměrný roční průtok 0,28 m3/s, náleží mu povodí 29,17 km2 s průměrnou srážkou 715 mm, specifickým odtokem 9,56 l/s.km2 a odtokovým součinitelem 0,42. Velké vody a M – denní průtok :

Q1 = 15 m3/s               				Q20 = 46 m3/s

Q2 = 20 m3/s 						Q50 = 53 m3/s

Q5 = 33 m3/s 						Q100 = 58 m3/s

Q10 = 42 m3/s 						Q100 = 58 m3/s

Kvalita vody v potoce a přítocích je velmi špatná, Působí jako centrální recipient komunálně znečištěných vod z celé obce, kvalita vody je dle rozkolísaných průtokových poměrů velmi variabilní.

K podstatnému zlepšení kvality vody dojde po vybudování centrálních ČOV v obcích Koldín a Skořenice.

Průtoky v toku se řádově pohybují v l/s, ale i desítkách l/s. Dle ČSN 757221 ji lze charakterizovat pouze st. IV.

Pro návrhové období nejsou další úpravy ve smyslu zkapacitnění vodních toků navrhovány. Lze doporučit opravy a úpravy stávajících opevnění v intravilánu, v extravilánu doporučujeme zejména vegetativní způsoby se zelení začleněnou do systémů USES.

Po vybudování kanalizačního systému doporučujeme se zabývat revitalizací Skořenického potoka a přítoků. Doporučujeme začlenit potok do krajiny ozeleněním, úpravu příčného profilu koryta (odstranění betonových úprav) a společně s nádržemi doporučujeme vybudování místního ÚSES. Tato opatření zabezpečí obnovu ekologické stability a zkvalitnění krajinného rázu řešeného území.

Zmírnění povrchového odtoku je třeba posuzovat při provádění komplexních pozemkových úprav a v rámci doplnění systémů ÚSES, nikoli prostými zkapacitněními koryta. Řešení přísunu prvků N, P, K, do vodních toků je nutno řešit pozemkovými úpravami a celkovou koncepcí likvidace odpadních vod v povodí.

Problémy inundačního charakteru se v zájmovém území nevyskytují. Mírné nebezpečí hrozí u toků v místě propustků a mostků a to z důvodu nedostatečné průtočné kapacity těchto objektů.

Podle zákona č. 460/2004 Sb., a č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny  jsou vodní toky a břehové porosty významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. Případné zásahy do nich je třeba omezit na nejnutnější míru.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toků pro možnost užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry dle vyhl. MLVH č. 19/1978 Sb., § 11, odst. 1. a),b) a seznam celostátně platných limitů využití území vydaném Ústavem územního rozvoje Brno v r. 1995 (část 1.7.801.)

Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit  takovým způsobem, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve stejném množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. Doporučujeme možnost hydrogeologického posouzení likvidace neznečištěných dešťových vod vsakem do podloží.

Záplavové území

V řešeném území není  je  stanoveno  žádné záplavové území.

Návrh územního plánu obsahuje řadu opatření k zmírnění ohrožení území záplavami, zejména se jedná o zadržení vody v krajině, snížení rychlosti odtoku, dosažení plynulého odtoku vody.

Za účelem zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi půdy a zrychlenému odtoku při přívalových srážkách budou realizována následující opatření:

- doplnění protierozních liniových prvků na plochách NZ (meze, polní cesty s travnatými břehy, travnaté průlehy, zatravňovací pásy) a jejich ozelenění dřevinami přirozeného charakteru;

- rozšíření zatravněných ploch zejména v terénních depresích směřujících k zástavbě a na svazích s vyšším sklonem; zatravnění ploch určených k chovu zvěře v oborách;

- změna organizace půdního fondu a využití vhodných způsobů obhospodařování; zatravnění

- realizace revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině, zejména revitalizace toku Skořenického

Pozemky a stavby v zastavitelných a přestavbových plochách budou chráněny navrženými opatřeními  proti zaplavení. Systém opatření bude  součástí dokumentace pro územní řízení, popř. bude odůvodněna nepotřebnost takového opatření.

V rámci zastavitelných a přestavbových ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů.

Dle ust. § 49 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, v platném znění a vyhl. č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků, je pro potřeby správy a údržby vodních toků nutné zachovávat po obou stranách toku volný nezastavěný manipulační pruh v předepsaných šířkách - u významného vodního toku činí šířka manipulačního pruhu 8 m od břehové čáry.

Při návrzích oprav je třeba  přiměřeně respektovat stávající břehové porosty a stávající převážně přírodní charakter koryt jednotlivých vodotečí jako významný krajinotvorný prvek.

Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u toků apod. doporučujeme projednávat přímo s patřičným závodem správce toku.

Doprava

V Koldíně  se vyskytuje pouze  doprava silniční. Ostatní dopravy nejsou v obci zastoupeny. Silniční síť navazující na silnice procházející obcí nezasáhne   pravděpodobně  ani do  budoucna významnější  investiční záměr.  V   podstatě zůstane zachována současná silniční síť.

# Silniční doprava:

Obcí  prochází silnice č. III/31610 na kterou navazuje silnice č.III/3154  směr Nasavrky. Není uvažováno s jejich přeložkami nebo s jejich rozsáhlejší rekonstrukcí. ÚP tedy neuvažuje žádnou podstatnou směrovou úpravou těchto silnic a ponechává je v původních trasách.

Kategorizace silnic a funkční třídy

Pro silnice III. třídy  v řešeném území byla návrhem kategorizace silniční sítě do r. 2030 stanovena kategorie minimální - S 6,5. Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, dostačuje však provozu po nich uskutečňovanému.

Místní komunikace :

Stávající  síť  místních  komunikací  je  redukována na několik   komunikací nejnižší funkční třídy - obslužných přístupových. Povrch hlavních  obslužných komunikací procházející  je zpevněn   asfaltem, další  krátké úseky obsluhující třeba  jen jeden objekt jsou nezpevněné.

Je požadována jejich technická úprava a to zejména  podchycení povrchových vod, aby nedocházelo k jejich vytékání na silniční pozemky a dále úpravy spočívající ve zlepšení rozhledových poměrů těchto komunikací v místech napojení na silnice.

Doprava v klidu :

Parkování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu komunikací. Klidová doprava není v obci prakticky zastoupena. Je malé parkoviště pouze u objektu OÚ. Ostatní parkovací plochy pro plochy bydlení,  občanskou vybavenost a pro výrobu   jsou navrženy a  uvažovány na  vlastních pozemcích.

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení a dalších zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

Garážování   vzhledem   k   charakteru   individuální  zástavby  s dostatečně velkými pozemky je  i nadále uvažováno na vlastních  pozemcích. Čerpadla pohonných hmot a autoservisy jsou v  Chocni, Běstovicích a  Vysokém Mýtě.

Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy. Chybějící zařízení hromadné dopravy (zastávka, zálivy) je nutno doplnit.

Cykloturistika, turistika

Řešeným územím prochází cyklotrasy místního významu  č. 4230/18 ze Sudslavi  dále č. 4230/17 po místní komunikaci východní části obce a č. 4230/16 dále obcí a výjezd z obce na Skořenice č. 4230/15  vedené  po místních  komunikacích a částečně i po silnici č.III/31610.  Vzhledem k nízké  intenzitě dopravy na silnici  v řešeném území není vyvedení cyklodopravy mimo profil komunikace nezbytné.

Pěší doprava

Chodníky  budou situovány ve stabilizovaných plochách DS po jedné či druhé straně silnice či místní komunikace (dle místních podmínek) popř. na částech přiléhajících ploch. Pro pěší dopravu budou sloužit také účelové komunikace v krajině.

Ochranná pásma

Problematiku silničních ochranných pásem upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně  silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní  komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky silnice II. a III. třídy.

Zásobování pitnou a užitkovou vodou, likvidace odpadních vod

Vodovod

Obec Koldín je v současné době zásobována pitnou vodou z vlastního podzemního vodního zdroje na k.ú. Koldín, který vyhovuje hlediska hygienických požadavků i z hlediska potřeby vody pro zásobování obce. Rozsah pokrytí obce zásobovacími vodovodními řady vyhovuje současné situaci.

Pro návrhové období se předpokládá zásobování vodou z dosavadního vodního zdroje.

Orientační výpočet potřeby vody:

Podle posledního sčítání obyvatel žije v Koldíně v současné době 330 trvale žijících obyvatel. UP předpokládá dostavbu 40 RD. Dále je uvažováno s rozšířením rodinné farmy. Celkově lze uvažovat s maximálním nárůstem počtu obyvatel o 174, tj. na cca 512 obyvatel.

Orientační výpočet potřeby vody.

Specifické potřeby vody jsou dle nové metodiky uvažovány 150 – 200 l/ob.den dle rozsahu občanské vybavenosti. Ve výpočtu je uvažováno pro návrhové období s dolní mezí a občanskou vybaveností samostatně. Uvažované specifické potřeby v menších obcích nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť cca. 50 trvale žijících obyvatel v obci Koldín  je zásobováno vodou individuálně z domovních studní.

Procento napojení obyvatel na vodovod je pro výhledové období uvažováno 100 %.

- Potřeba vody pro bytový fond

338  ob. á 150 l/ob. den			50,70 m3 /d

174  ob. á 180 l/ob. den			31,33 m3 /d

B.  Potřeba vody pro obč. a technickou vybavenost

Koldín  je  posuzován jako samostatná obec do 1000 ob.

512 ob. á 20 l/ob.den				10,24 m3 /d

C.  Potřeba vody pro výrobu

V návrhu není  uvažováno s rozvojem výroby, služeb a vybavenosti. Potřeby vody jsou odhadnuty dle možného přírůstku pracovníků

20 prac. á 120 l/ob.den		 2,40 m3 /d

D. Potřeba vody pro zemědělství

Lze odhadovat denní spotřebu 43 m3 /d.

Nerovnoměrnost spotřeby vody

Součinitel denní nerovnoměrnosti				kd  =  1,50

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti			kh  =  1,80

Celkové sestavení

| druh spotřeby | Qd | Qd max | Qh max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/d) | (m3/d) | (l/s) | (l/s) |
| obyvatelstvo | 92,27 | 138,40 | 1,44 | 2,60 |
| Vybav. + výroba | 14,10 | 19,70 | 2,28 | 4,11 |
| zemědělství | 43,20 | 60,50 | 0,71 | 1,26 |
| Celkem | 149,57 | 218,60 | 4,43 | 7,97 |

Zásobování pitnou vodou

Obec bude i nadále zásobována pitnou vodou ze stávajícího podzemního vlastního  vodního zdroje.

Rozvodné řady

Doplnění a prodloužení rozvodných řadů je navrhováno pro navržené plochy výstavby z trub PVC DN 110 mm.

Zdroj vody

Obec Koldín je zásobována vodou z vlastního podzemního vodního zdroje K – 1 o vydatnosti 1,8 l/s  na k.ú. Koldín.

Koncepce řešení :

# Zásobování pitnou vodou

Obec bude i nadále zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodního zdroje, který vyhovuje jak kvalitou vody, tak tlakovými poměry. Nárůst potřeby pitné vody je tento vodní zdroj schopen bez problémů pokrýt.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

V případě havárie na jímacím objektu K-1 vodovodu  bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dodávkou vody z nepoškozeného vodovodního systému s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Choceň – profil Choceň dovozová vzdálenost asi 5 km. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování požární vodou

Stávající vodovod  slouží i pro zajištění požární ochrany zásobeného území. Odběr vody v případě požáru se děje z požárních hydrantů na vodovodní síti. Požárními hydranty budou opatřeny také prodloužené a nové řady vodovodu pro zásobování navržených lokalit. Jako zdroj požární vody v obci mohou krátkodobě posloužit i vodní plochy rybníků v blízkosti obce. Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody; příjezdové komunikace pro požární vozidla budou dimenzovány podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804.

### Likvidace odpadních vod

Po zhodnocení recipientu (Skořenický potok), to znamená jeho vodnosti, vyrovnanosti průtoků, samočisticí schopnosti, stavu stávající kanalizační sítě a hospodářských důvodů se jeví v obci  Koldín   jako nejvhodnější vybudování nové oddílné soustavy splaškové kanalizace s vlastní čistírnou odpadních vod. Stávající stoková síť po částečné rekonstrukci a napojení obytných objektů na novou soustavu splaškové kanalizace bude využívána jako kanalizace dešťová , na kterou bude napojena dešťová kanalizace budovaná na navržených plochách výstavby.

Pro dimenzování profilů oddílné soustavy splaškové kanalizace bude rozhodující množství splašků případně dalších druhů odpadních vod bez vod srážkových. Jako materiálu bude použito trub z PVC převážně profilů DN 300 mm. Na stokové síti budou vybudovány  objekty šachet, které budou zajišťovat řádnou funkci  kanalizačních systémů. Tyto objekty budou vybudovány jako podzemní konstrukce ukončené v úrovni povrchů komunikací nebo zelených pásů vstupním poklopem.

Pro zneškodňování odpadních vod je navržena obecní biologická čistírna odpadních vod umístěná na zemědělských pozemcích na JZ zastavěného území u Skořenického potoka. Čištění odpadních vod z objektů, které s ohledem na jejich umístění a vnitřní uspořádání nebude možné napojit na vybudovaný systém splaškové kanalizace bude nutno řešit individuálně ( malé domovní čistírny, jímky na vyvážení apod,).

Pro návrhové období doporučujeme územně hájit prostor možné výstavby centrální ČOV, včetně přístupových koridorů hlavních sběračů. Do doby výstavby ČOV a nové kanalizace doporučujeme likvidaci odpadních vod v jímkách s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. Jejich vyvážení je možno smluvně zajistit na ČOV v Chocni. U novostaveb, zejména odloučených objektů doporučujeme osazení domovních ČOV.

Ochranná pásma

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a to:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně	- 1.5 m

- u vodovodních řadů  a kanalizačních stok nad průměr 500 mm		- 2.5 m

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele pokud tak vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

- vysazovat trvalé porosty.

- provádět skládky jakéhokoliv odpadu.

- provádět terénní úpravy.

Kromě ochranných pásem trubních sítí se pak v území nacházejí další vodohospodářská  ochranná pásma – viz odstavec Zásobování vodou.

Zákresy stávajících vodovodních řadů a řadů kanalizace v grafické části jsou schematickým vyjádřením jejich tras. Trasy vodovodních řadů byly převzaty z Územně analytických podkladů,  kanalizace byla zakreslena podle projektové dokumentace.

# V rámci  koncepčního řešení nejsou vyloučeny změny tras stávajících i navrhovaných vedení. Územní plán neřeší návrh vodovodní a stokové sítě v zástavbě a zastavitelných plochách, tento bude předmětem řešení vlastní dokumentací.

    - Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sítě je ČEZ Distribuce, a.s. Česká Třebová. Řešené území je  napájeno elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem VN 35kV linkou VN 970 Choceň – Častolovice.

Způsob napájení 110kV

Napájecí bod je rozvodna a transformovna 110/35 kV Choceň.

Primérní rozvod 35 kV

Primérní rozvodný systém tvoří kmenová linka  VN 970  a jejich odbočky, z nichž jsou  vrchními přípojkami připojeny všechny transformační stanice v obci.

Transformace VN/NN:

K transformaci VN/NN slouží celkem 3 transformační  stanice ,všechny 35/0,4 kV

Transformační stanice v majetku ČEZ:

| číslo TS | Název TS | druh TS | výkon TS |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 154 | Koldín obec | Sloup.2 | 160 kVA |
| instalovaný výkon: distribuce celkem | 160 kVA |

| číslo TS | název TS | druh TS | výkon TS |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 910 | Koldín obec + výroba | Sloup. | 250 kVA |
| instalovaný výkon: distribuce celkem | 250 kVA |

| číslo TS | název TS | druh TS | výkon TS |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 1119 | Koldín -RD | TSB | 250 kVA |
| instalovaný výkon: distribuce celkem | 250 kVA |

Transformační stanice obce celkem :

| instalovaný výkon celkem | 660kVA |
| --- | --- |

Příkon území :

Celkový příkon území nelze přesně stanovit neboť nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích. Proto je příkon stanoven odhadem z instalovaného výkonu v v transformaci 35 / 0,4 kV.

## Průměrný koeficient  vytížení je odhadnut :

Stávající zatížení:

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. Průměrný koeficient vytížení je odhadnut

u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s., :    0,75 při cos fí = 0,9

Příkon distribuce :                                     Pd =     660 x 0,75 x 0,9     =       450 kW

Přesnější údaje o zatížení lze získat jedině měřením, které by bylo nutno objednat u provozovatele elektrické sítě.

Sekundární rozvod

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, , AC, 50 Hz, 230/400V TN-C,  kabelovým i vrchním vedením. Rozvodná síť je plně vytížena, v  transformaci VN/NN je rezerva výkonu. Tato rezerva může sloužit k připojení dalších odběrů, případně zvýšení příkonu odběrů stávajících, pouze však v blízkosti TS.

Nová výstavba:

Pro účely zajištění zásobování elektrickou energií kalkuluje návrh územního plánu s výstavbou cca 54 rodinných domů.  Dále se předpokládá rozvoj podnikatelských aktivit a občanské vybavenosti.

Požadovaný příkon a jeho zajištění:

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Obec je plynofikována,  proto  s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů.

Distribuce:

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba:

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2% ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

Stávající příkon distribuce  :				 P1   = 450 x 1,35 =  608 kW

Občanská vybavenost :

- stupeň elektrizace 								„C“

- max. soudobý elektrický příkon bytové jednotky				11 kW

- počet navrhovaných RD							54

- soudobost Bn								0,33

- výpočet občanská vybavenost

54 RD x 11 kW x 0,33 					PI1 			196 kW

54 RD x 20 kW x 10%                                             PI2			108 kW

P2  =    PI1 + PI2								304 kW

Celkem distribuce v r.2026: ………………………………..P3= P1+P2    =      912 kW

Výroba :

Odhaduje se nárůst příkonu na ……………………………P4 =	             500 kW

Zajištění výhledového výkonu:

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV z rozvodny TR Choceň. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN:

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 1412 kW  pro distribuci bude zajištěn částečně  přezbrojenými stávajícími trafostanicemi a přebudováním stáv. sloupových TS ze 160kVA na sloupové TS 35/0,4kV/630 kVA.

Výhledový požadovaný výkon cca 1412 kW pro distribuci bude zajištěn celkem 6 transformačními stanicemi – 3 stávajícími a 3 navrženými.

Všechny nyvržené TS budou vrchní  35/0,4 kV, do 1x 630 kVA, sloupové typu TSB nebo věžové typu VTS.

Trafostanice stávající budou rekonstruovány pro výkon rovněž 630 kVA.

Průměrné předpokládané zatížení 1 TS  1412/6 = 235 kW odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění.

Primérní rozvod

Primérní rozvodný systém 35 kV  zůstane zachován a bude dále rozšířen o přípojky trafostanic.

Sekundární rozvod

V nově vybudované zástavbě bude kabelový z nových TS budou vyvedeny i vývody do stávající vrchní sítě NN.

Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována. Navržený typ kabelu : AYKY 3 x 240 + 120 mm2

Ochranná pásma :

Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat dle platných norem.

7.4.4 Telekomunikace

Telekomunikační rozvody v řešeném území jsou napojeny z TÚ Vysoké Mýto provozovatelem  telefonní sítě je Telefónica O2 Czech Republic a.s., telekomunikační obvod Pardubice.

Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče SROV. Pokud bude reserva v síťovém rozvaděči vyčerpána, bude napojení prozatím řešeno koncentrátorem. Případně bude provedena místní rekonstrukce telefonní sítě.

Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5 m po obou stranách.

7.4.5 Radiokomunikace

Celé správní území obce Koldín   je  vymezeným územím Ministerstva obrany ČR; ve smyslu  § 175 zák. č. 183/2006 Sb., v něm lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska VUSS Pardubice. Jedná se o následující druhy výstavby (ze spektra staveb uvedených ve stanovisku k návrhu zadání ÚP Koldín  jsou uvedeny jen stavby a činnosti, jejichž realizace v řešeném území může připadat v úvahu) : - stavby vyšší než 15 m nad terénem, nebytové objekty (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy), rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí, stavby vyzařující elektromagnetickou energii (základové stanice radiooperátorů, mobilních telefonů, větrné elektrárny apod.), stavby dálkových kabelových vedení a dalších inženýrských sítí, změny využití území, nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce; výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na komunikacích včetně silničních mostů, vodních díla.

7.4.6 Zásobování plynem

Obec Koldín   je plně  plynofikována dle plynofikační koncepce v zájmu max. plynofikace uvedené oblasti a v zájmu provozovatele Východočeské plynárenské a.s., závodu Litomyšl.

Plynofikace obce je řešena STL  rozvodem plynu jednotně z trubek PE . provozován jednotným přítlakem 0,3 Mpa. STL plynovod je napojen na již dříve realizovaný STL plynovod DN 100 a to v části obce Vrchovina a odtud je doveden k zástavbě obce. Odtud je proveden jednotně rozvod po obci v dimenzi D 50.

Napojení jednotlivých odběratelů je umožněno STL rozvodem plynu přes plynovodní přípojku za použití domovních regulátorů, které jsou součástí odběrního zařízení s umístěním za hlavním uzávěrem.

Stávající regulační stanice VTL RS/1200 svým výkonem a kapacitou dostatečně pokryje předpokládané navýšení odběru plynu.

Ochranná pásma plynovodů :

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v  zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

Zákresy plynovodních řadů v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení také nejsou vyloučeny změny tras stávajících vedení a realizace tras nových.

7.4.7  Odpady

Tuhý domovní odpad a nebezpečný odpad je v současnosti svážen specializovanou firmou a dále je s ním nakládáno mimo řešené území. V obci jsou instalovány kontejnery na separovaný odpad. Výkup druhotných surovin provádí soukromá firma. V obci  je stabilizovaná plocha sběrného dvora na ploše bývalé ZŠ  - jedná se o obecní objekt (OM).

7.4.8  Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, radonové riziko

Na řešeném území nejsou  evidovaná  chráněná ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory.

V území se nachází  území aktivních a ostatních sesuvů. Území není radiometricky anomální.

Na území obce nejsou poddolovaná území . Území bylo hydrogeologicky prozkoumáno.

Jedná se o území s převážně nízkým a středním  radonovým indexem.  Každý stavební pozemek je nutné posoudit individuálně a na základě výsledku je nutno navrhnout opatření proti pronikání radonu z podloží.

7.4.9  Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, jsou územním plánem respektovány v těch bodech, které danému území přísluší dle havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - v obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt; pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby. Návrhem územního plánu není vymezena plocha pro zřízení stálého úkrytu.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - obyvatele postižené mimořádnou událostí bude v případě mimořádné události možno ubytovat v objektu stanoveném Obecním úřadem .Jako shromaždiště obyvatel bude sloužit prostranství  sportovního hřiště v centru obce.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci – v řešeném území se nenachází žádný sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci; návrhem územního plánu není vymezena plocha pro předmětné zařízení.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek – případný únik nebezpečných látek bude řešen odvezením kontaminované zeminy mimo území obce.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce - v případě mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události a v souladu s havarijním plánem Pardubického kraje.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií a nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Pro zásobování elektrickou energií bude na určené objekty připojen mobilní náhradní zdroj energie.  Zásobování pitnou vodou – viz kap. 3.4.2

Zásobování požární vodou – viz kap. 3.4.2

Jako zdroj požární vody mohou být využity dosažitelné vodní plochy v  obci

7.4.10. Požadavky vyplývající ze zvláštních zájmů

V řešeném území se nacházejí prostory pro létání v malých a přízemních výškách vymezené území se v tomto případě považuje zakreslení území. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá celé správní území.

8.   Vyhodnocení VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů nebylo dotčeným orgánem Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje u projednávání „Zadání“ ÚP   Koldín  požadováno.

9.   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

9.1  Zemědělský půdní fond

Struktura využití území  a zemědělských pozemků:

| Celková výměra pozemků (ha) | 635 |
| --- | --- |
| Orná půda (ha) | 372 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Zahrady (ha) | 20 |
| Ovocné sady (ha) | 4 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 87 |
| Zemědělská půda celkem (ha) | 483 |
| Lesní půda (ha) | 113 |
| Vodní plochy (ha) | 8 |
| Zastavěné plochy (ha) | 7 |
| Ostatní plochy (ha) | 24 |

Zemědělská půda  představuje  76,1 % katastrální rozlohy, z celku zemědělské půdy představují zahrady 4,14 %, trvalé travní porosty 18,0 %  a orná 77,1 %.

V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ):

| třída ochrany | zastoupení BPEJ |
| --- | --- |
| I. | 5.11.00,5.14.00, 5.09.00,5.09.10, |
| II. | 5.25.11, 5.25.01, 5.14.10, 5.43.10, 5.43.00, 7.43.10, 7.14.00, 7.14.10 |
| III. | 5.30.11, 5.25.04, 5.22.10, 5.19.01, 5.08.50, 5.47.10, 5.19.51, 5.84.01, 5.19.11, 5.64.01, 5.08.40, 5.68.11, 5.44.10, 5.14.40,5.25.04 7.14.50, |
| IV. | 5.20.11, 5.20.51, 5.54.11, 5.19.04, 5.21.10, 5.53.11, |
| V. | 5.69.01, 5.41.77, 5.41.78, 5.41.89, 7.77.69, 7.41.77 |

ÚP Koldín   řeší pouze katastrální území Koldín .

Na území obce byly vymezeny  plochy pro bydlení, rozšíření hřbitova, sběrný dvůr, pro veřejnou zeleň,  pro ČOV, zemědělskou výrobu a pro ovocný sad  na celkové ploše 9,06  ha.

Pro navrženou obytnou  zástavbu jsou zabrány především plochy stávajících proluk v současně zastavěném území a dále plochy mimo současně zastavěné území, které na ně přímo navazují.

Mimo současně zastavěné území jsou  navrženy lokality Z1, Z2, Z4, Z5 a Z6 určené pro bydlení, lokalita Z3 pro sběrný dvůr,  lokalita Z7 pro výstavbu ČOV ,lokalita Z8 pro rozšíření  zemědělské výroby-rodinnou farmu,  lokality Z9 pro veřejnou zeleň-park, lokalita Z10 pro ovocný sad ( změna kultury z TTP ).

Dále jsou vymezeny plochy přestavby P1,P2,P3, P4  pro bydlení  a P 5 pro rozšíření hřbitova  v zastavěném území.

Podkladem pro zemědělskou přílohu byly BPEJ s doplněním tříd ochrany převzaty z ÚAP Vysoké Mýto.

Podmínky  pro  zemědělskou  výrobu :

Řešené  území se podle klimatické regionalizace Quitta nachází na východním okraji plošně rozsáhlé teplé oblasti (T-2) zahrnující Polabí a dále k západu část středních a západních Čech. Východně od lokality na ni navazuje mírně teplá oblast (MT – 11).

Teplá oblast je charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je kratší, mírně teplá, suchá až velmi suchá se sněhovou pokrývkou v trvání 40 – 50 dnů.

Průměrný roční úhrn srážek ve srážkoměrné stanici Choceň (287 m.n.m., cca 4 km východně) je 713 mm. Nejvyšší úhrny srážek jsou dosahovány v letním období (červenec 96 mm, červen 84 mm), nejnižší v únoru (36 mm).

Jedná se o území s intenzívní zemědělskou výrobou a s vysokým procentem zornění a s minimálním rozsahem zachovalých přírodních segmentů. V území není registrován žádný z typů maloplošných chráněných území.

Krajina  v obci  je  intenzívně   využívaná  k  zemědělskému   hospodaření. Jedná se o Choceňskou tabuli  jz . část Třebechovické tabule; plochá pahorkatina  převážně v povodí Tiché a Divoké Orlice, Orlice a Dědiny, na slínovcích, jílovcích a spongilitech stř. turonu a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními říčními štěrky a písky, eolickými písky a sprašemi; slabě rozčleněný akumulační reliéf pleistocenních říčních teras Tiché a Divoké Orlice místy se sprašovými pokryvy a závějemi a pokryvy a přesypy navátých písků . Jedná  se tedy o  klimatickou oblast   teplou T 2. Řešené      území patří  mezi dobře zavlažované oblasti  s průměrnými ročními  srážkami 600 -  800 mm srážek.

Celé území je značně antropogenně pozměněno. Vzhledem k vhodným   klimatickým a  půdním podmínkám bylo celé  území značně využíváno  pro zemědělské  hospodaření. Lesní   porosty   jsou   zastoupeny   v menší míře,  převažuje zemědělská půda.  Ucelenější části   lesa se vyskytují  v členitějším terénu či  nevhodných půdních podmínkách. Rozsáhlejší komplexy  lesa  se na řešeném území nevyskytují pouze na jeho severní části.

Vlivem hospodaření  v krajině se zde  vyskytuje v současné době rozsáhlá škála pastvina lučních porostů.Doprovodná  zeleň  polních  cest  a  doprovodná zeleň ostatních  komunikací není příliš zastoupena a je třeba ji doplnit. Břehové porosty vodních toků patří spolu s lesními porosty k nejstabilnějším plochám v řešeném území.

Stávající ÚSES je nefunkční. Území není zařazeno do zóny zvýšené péče o krajinu a celé patří do nejkritičtější oblasti v hodnocení stability krajiny.

V minulosti došlo k vytvoření pozemků v rámci maximalistických snah, které vedly v mnoha případech ke škodám v půdní úrodnosti ( eroze ) i k ekologickým škodám a nepřinesly ani zemědělské výrobě předpokládaný prospěch.

Cestní síť není v současné době na dobré úrovni. Jejich současná hustota neumožňuje vhodný přístup na všechny pozemky. Neexistuje síť cest, která by měla za účel spojení mezi obcemi, možnost pohybu ve volné  krajině , přístup k rozptýlené zeleni i k vodotečím.

Zdůvodnění  řešení  z hlediska  ochrany  ZPF

Navržené řešení řeší zábor pro plochy bydlení , sportovní plochy a pro drobnou výrobu a skladování a pro vodní plochy. Tyto plochy jsou navrženy  v zastavěném území na plochách přestavby  nebo na něj přímo navazující.

Plochy pro bydlení navazují na severní  a východní část zastavěného území

Plocha pro sport navazuje na stávající hřiště na západě zastavěného území.

Plochy pro drobnou výrobu a skladování  jsou  vymezeny  na ostatní ploše mimo současně zastavěné území na severu řešeného území a dále v návaznosti na zastavěné území zemědělského areálu na TTP.

Návrh neruší celistvost půdního fondu, zabírané lokality přímo navazují na současně zastavěné území, řešení se netýká zemědělských cest ani důležitých ekologických prvků v krajině.

Přehled odnětí půdního fondu  - zastavitelné  plochy (mimo zastavěné  území)

| Číslo lokality | Způsob využití lokality | Celkový zábor ZPF ( ha ) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur ( ha ) | Zábor ZPF podle tříd ochrany ( ha ) | Investice do půdy ( ha ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Orná půda | Zahrady | Ovoc.sady | TTP | Ostatní plochy | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z1 | bydlení | 0,86 | 0,86 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,15 | 0,43 | - | odvodnění |
| Z2 | bydlení | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | --- |
| Z4 | bydlení | 1,52 | 1,48 | - | - | - | 0,04 | - | 1,48 | - | - | - | odvodnění |
| Z5 | bydlení | 0,24 | - | 0,24 | - | - | - | - | 0,15 | 0,09 | - | - | - |
| Z6 | bydlení | 2,75 | - | - | - | 2,75 | - | - | - | 1,82 | 0,64 | 0,29 | - |
| Bydlení celkem | 5,68 | 2,65 | 0,24 | - | 2,75 | 0,04 | - | 1,91 | 2,06 | 1,38 | 0,29 | - |
| Z3 | sběrný dvůr | 0,69 | 0,69 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | odvodnění |
| Z7 | ČOV | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | odvodnění |
| Z8 | zem.výroba | 1,71 | 0,96 | 0,27 | - | 0,38 | 0,10 | - | 0,96 | 0,27 | - | 0,38 | - |
| Z9 | zeleň veř. | 0,41 | 0,07 | - | - | 0,34 | - | - | 0,07 | 0,34 | - | - | - |
| Z10 | Ovoc. sad | 1,33 | - | - | - | 1,33 | - | - | - | 1,33 | - | - | Změna kultury |
| Zábor ZPF celkem | 9,85 | 4,37 | 0,51 | - | 4,83 | 0,14 | 0,69 | 2,94 | 4,03 | 1,38 | 0,67 |  |

# Přehled odnětí půdního fondu  - přestavbové plochy (v zastavěném území)

| Číslo lokality | Způsob využití lokality | Celkový zábor ZPF ( ha ) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur ( ha ) | Zábor ZPF podle tříd ochrany ( ha ) | Investice do půdy ( ha ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Orná půda | Zahrady | Ovoc.sady | TTP | Ostatní plochy | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| P1 | bydlení | 0,61 | - | 0,61 | - | - | 0,04 | - | - | 0,57 | - | - | - |
| P2 | bydlení | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,06 |  | - |  | - |
| P3 | bydlení | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 0,13 | - |
| P4 | bydlení | 0,28 | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - |
| Bydlení celkem | 1,15 | - | 1,15 | - | - | 0,04 | - | 0,06 | 0,64 | 0,28 | 0.13 | - |
| P5 | Rozšíř. hřbitova | 0,16 | - | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - |
| Zábor ZPF celkem | 1,31 | - | 1,31 | - | - | 0,04 | - | 0,06 | 0,80 | 0,28 | 0,13 | - |

Založení regionálního ÚSES si na řešeném území nevyžádá zábor zemědělské půdy. Lokální ÚSES prochází většinou podél vodotečí, které nejsou pro zemědělskou výrobu využívány. Vyčíslení záboru za nefunkční části lokálního ÚSES nebylo provedeno, jedná se o nepatrné výměry půdy bez zemědělské využitelnosti.

Zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem územního plánu dotčen. Územní plán naopak cestní síť značně rozšiřuje. Je navrhována obnova polních cest. Návrh obnovy polních cest nemá s výjimkou hlavních účelových komunikací grafické vyjádření, vytváření cest je umožněno v rámci přípustného využití ploch nezastavěného území, lokalizace bude upřesněna návrhem pozemkových úprav. Řešení polních cest bude vycházet z požadavků na účelné zpřístupnění zemědělských pozemků, na prostupnost krajiny pro pěší a cyklistickou dopravu, z požadavků na obnovu funkce polních cest jako prvků redukujících vodní a větrnou erozi. Účinné působení polních cest v obrazu krajiny bude dotvářeno jejich doplněním o výsadby alejí, které se uplatňují také jako součást územního systému ekologické stability.

9.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa

V územním plánu nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, v plochách, které zasahují k hranici lesa,  nesmějí být stavby umísťovány do pásma 50 metrů od hranice lesa. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být projednána s dotčeným orgánem státní správy.

OP lesa zasahuje do těchto vymezených lokalit: Z6, Z8

Podíl lesních pozemků z celkové katastrální  výměry  obce je: 17,7  %

10. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DO K NÁVRHU

ÚP KOLDÍN

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, Praha 10, 110 00 Praha – bez vyjádření

- Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor pro královehradeckou oblast, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové – bez vyjádření

- Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, P. O. Box 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 – bez vyjádření

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – bez připomínek

- Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – bez vyjádření

- Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim – bez vyjádření

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí – připomínka

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11 – bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – připomínka

- Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  -  Odbor životního prostředí - připomínka

- Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179, Litomyšlské Předměstí, 566 32 Vysoké Mýto – Odbor dopravních a občanských agend – bez připomínek

- Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavební úřad, Oddělení památkové péče, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto – bez připomínek

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí – bez připomínek

- ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro PK, nám. Republiky 12, 562 03 Pardubice – bez připomínek

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541  01 Trutnov – bez připomínek

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – bez připomínek

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice – připomínky

- Obec Skořenice – bez vyjádření

- Obec Nasavrky – bez vyjádření

- Obec Seč – bez vyjádření

- Obec Sudslava – bez vyjádření

- Obec Podlesí – bez vyjádření

- Obec Borovnice – bez vyjádření

- Město Choceň – bez vyjádření

- Obec Koldín – bez vyjádření

- Národní památkový ústav, Pardubice - připomínky

- Centrum dopravního výzkumu,  v.v.i., Thámova 7, 186 00 Praha 8 – bez připomínek

VYHODNOCENÍ STANOVISEK

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí ze dne 27.2.2012 pod čj. KHSPA 2057/2012/HOK-UO

- Plocha P5 s funkčním využitím občanské vybavení – hřbitovy pro rozšíření hřbitova na p.č. 77/7 a 77/8 v k.ú. Koldín, bude zařazena do využití podmínečně přípustného. Rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části u plochy P5 uvede jako podmínečně přípustné využití: Rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ze dne 19.3.2012 pod č.j. KrÚ 9358/2012/OÚP Orgán ochrany ZPF RNDr. Milan Boukal:

- Požadujeme vypustit z tabulkových podkladů lokalitu Z10 – funkční využití ovocný sad, protože se jedná o pouhou změnu kultury.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části odůvodnění kap.) 9 v tabulkové části přehledu odnětí ZPF  vypustí lokalitu Z10.

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  -  Odbor životního prostředí ze dne 27.2.2012 pod č.j. 3432/2012/OŽP. Orgán ochrany přírody Rittich

- Navržená plocha venkovského bydlení Z6 je situována do blízkosti lokálního biocentra LBC1 a lokálního biokoridoru LBK3 v rámci ÚSES. K zabezpečení biocentra před rušivými vlivy nově vytvořené obytné zástavby požadujeme založení pásu ochranné zeleně z geograficky původních druhů dřevin za hranicí břehového porostu rybníka podél severní hranice biocentra mezi potokem (LBK3) a cestou k Hradišti.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v grafické části vymezí pás ochranné zeleně za hranicí břehového porostu rybníka podél severní hranice biocentra mezi potokem (LBK3) a cestou k Hradišti.

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice ze dne 7.2.2012 pod čj. MOCR 4988-2/2012-1420

V řešeném území se nacházejí prostory pro létání v malých a přízemních výškách vymezené území se v tomto případě považuje zakreslení území. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá celé správní území.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části odůvodnění kap. 7) Doplní text:  V řešeném území se nacházejí prostory pro létání v malých a přízemních výškách vymezené území se v tomto případě považuje zakreslení území. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá celé správní území.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích. Ze dne 1.3.2012 pod čj. 361-18475/2012/NPP

- Textová část návrhu, část 2. Bude doplněno o: Celé řešené území je považováno za „území s archeologickými nálezy“.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části kap. 2) odst. 2 doplní: Celé řešené území je považováno za „území s archeologickými nálezy“.

- Je nutno zrevidovat část 7 Odůvodnění – Hodnoty kulturní a historické, která obsahuje několik chyb vzniklých při zpracování elaborátu – několik záměn názvu obce, konstatování neexistujících kulturních památek. Výčet kulturních památek: 46529/6-3940 zámek, 18219/6-4080 tvrz Chloumek, archeologické stopy.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části odůvodnění kap. 7) doplní výčet kulturních památek: 46529/6-3940 zámek, 18219/6-4080 tvrz Chloumek a opraví název obce Koldín.

- Je nutné přeformulovat část Archeologického dědictví, viz část Archeologická památková péče. „Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb., m. s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími:

V území se nacházejí známé lokality s prokázaným výskytem archeologických nálezů evidované v SAS ČR (ÚAN I):

14-13-24/6 Dřel zřícenina Hradu

14-31-04/2 Koldín tvrz

14-31-04/4 Na hradě, Hradiště – místo tvrze

14-31-04/8 Koldín – Hradiště – Dohnálka

14-31-05/10 Chlumek tvrziště

Výskyt archeologických nálezů se předpokládá také v historickém intravilánu Koldína (ÚAN II).

V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací včetně zásahů do zásypů podlah a kleneb, je nutno postupovat ve smyslu zákona č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 památkového zákona./ Včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického dědictví v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí/, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 Sb., § 176 stavebního zákona.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel doplní v textové části odůvodnění kap. 7) výše uvedený text.

- V koordinačním výkresu není jako kulturní památka vymezena tvrz Chloumek vyznačena – archeologické stopy. Památka je lokalizována v místě lokality UAN I v lese východně od obce. Legenda koordinačního výkresu bude doplněna o poznámku: Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel do koordinačního výkresu doplní archeologickou památku tvrz Chloumek a v legendě uvede poznámku: Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.

- Kromě urbanistické hodnoty dominanty areálu zámku je hodnotné také původní jádro zástavby – v dálkových pohledech exponovaná severozápadní řada usedlostí na terénní hraně, která vytváří historickou kompoziční i funkční protiváhu areálu zámku. NPÚ nedoporučuje vymezovat zastavitelné území v lokalitě Z5 – zastavování záhumenků usedlostí novodobou zástavbou je z hlediska tradičního venkovského urbanismu cizorodým prvkem, který narušuje vazbu mezi usedlostí a navazující plužinou a negativně ovlivňuje obraz obce v krajině.

Vyhodnocení: bude částečně akceptováno. Zpracovatel v textové části kap. 3 doplní text: kromě urbanistické hodnoty dominanty areálu zámku je hodnotné také původní jádro zástavby – v dálkových pohledech exponovaná severozápadní řada usedlostí na terénní hraně, která vytváří historickou kompoziční i funkční protiváhu areálu zámku.

Zastavitelná plocha Z5 v novém ÚP vychází ze schváleného ÚP-SÚ Koldín, kde byla již vymezena. Zastupitelstvo obce na vymezené ploše trvá.

- Další urbanisticky hodnotnou lokalitou je Hradiště, které se vyznačuje symbiózou přírodních prvků, roztroušené venkovské zástavby a archeologických pozůstatků tvrze. NPÚ doporučuje z navrženého zastavitelného území v lokalitě Z6 vypustit její nejzápadnější část vybíhající k potoku. Tím by byl eliminován negativní vliv navržené výstavby. Do budoucna je nežádoucí další výstavba v prostoru lokality ÚAN I.

Vyhodnocení: nebude akceptováno. Zastavitelná plocha Z6 vychází ze schváleného ÚP-SÚ Koldín, nový ÚP ji vymezuje ve zmenšené podobě. Zastupitelstvo obce na takto vymezené ploše trvá.

11.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DO K ŘÍZENÍ O NÁVRHU

ÚP KOLDÍN

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, Praha 10, 110 00 Praha – bez vyjádření

- Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor pro královehradeckou oblast, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové – bez vyjádření

- Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, P. O. Box 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 – bez vyjádření

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – bez vyjádření

- Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – bez vyjádření

- Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim – bez vyjádření

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí – souhlasné stanovisko

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11 – bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – bez vyjádření

- Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  -  Odbor životního prostředí -  bez vyjádření

- Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179, Litomyšlské Předměstí, 566 32 Vysoké Mýto – Odbor dopravních a občanských agend – bez připomínek

- Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavební úřad, Oddělení památkové péče, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto – bez připomínek

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí – bez připomínek

- ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro PK, nám. Republiky 12, 562 03 Pardubice – bez připomínek

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541  01 Trutnov – bez připomínek

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – bez vyjádření

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice – bez připomínek

- Obec Skořenice – bez vyjádření

- Obec Nasavrky – bez vyjádření

- Obec Seč – bez vyjádření

- Obec Sudslava – bez vyjádření

- Obec Podlesí – bez vyjádření

- Obec Borovnice – bez vyjádření

- Město Choceň – bez vyjádření

- Obec Koldín – bez vyjádření

- Národní památkový ústav, Pardubice - připomínky

- Centrum dopravního výzkumu,  v.v.i., Thámova 7, 186 00 Praha 8 – bez připomínek

Písemnou formou nebyla uplatněna žádná nesouhlasná stanoviska, nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky.

Poučení:

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 Správního řádu podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ustanovení § 94 až 96 Správního řádu. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 Správního řádu vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.

Po vydání bude znění územního plánu Koldín, tj. textová, grafická část a odůvodnění územního plánu uloženo na Městském úřadu Vysoké Mýto, Odboru územního plánu a regionálního rozvoje, na stavebním odboru městského úřadu Vysoké Mýto, KrÚ Pardubického kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů a na obci Koldín.  Doklady o pořízení budou v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona předány obci Koldín.

Proti územnímu plánu Koldín vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění).

………………………………….                         		…………………………………..

Zdena Konárková 					    Karel Kameník

místarostka obce Koldín                                     		 starosta  obce Koldín

……………………………….

razítko obce

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.