ÚZEMNÍ   PLÁN

K O L D Í N

ÚPLNÉ  ZNĚNÍ  PO  ZMĚNĚ   č. 1

POŘIZOVATEL:	Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

ZPRACOVATEL: 	Ing. arch. Pavel Čížek

Újezdská 1429, 565 01 Choceň

Záznam o účinnosti

| Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Koldín | Otisk úředního razítka: |
| --- | --- |
| Pořizovatel: | Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavebního řádu a územního plánování |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Luboš Karmín, vedoucí odboru | Podpis: |  |
| Správní orgán, který Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Koldín vydal: | Zastupitelstvo obce Koldín |  |
| Datum nabytí účinnosti Úplného znění po Změně č. 1 ÚP Koldín : |  |  |

A I. TEXTOVÁ ČÁST -  ÚZEMNÍ PLÁN

OBSAH :

- vymezení zastavěného území,

- koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

- koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi , rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům   a stavbám vyvlastnit,

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo,

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

- VYmezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo stanoveno na základě mapových podkladů poskytnutých  Katastrálním úřadem Ústí nad Orlicí k 31.3.2018.  Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace. Správní území obce Koldín se sestává z jednou katastrálního území Koldín.

2. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje  jeho hodnot

Územní plán Koldín  jako nástroj územního plánování vytváří právní rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje obce a ochrany hodnot na jejím území.

Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky:

- Pro stabilizaci a ochranu stávajícího sídelního potenciálu včetně vybavení veřejnou infrastrukturou

- Pro ochranu jak registrovaných památek, tak architektonicky cenných staveb místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy.

- Pro udržitelný rozvoj sídla vytvořením přiměřené nabídky rozvojových ploch pro hlavní funkci v území a to pro bydlení, občanské vybavení, zemědělskou výrobu a veřejnou zeleň a to tak, aby byly pro obec v únosných proporcích a navazovali zastavěné území obce

- Pro ochranu nezastavěného území, posílením krajinotvorné a ekologické funkce zeleně, posílením přirozeného vodního režimu v krajině včetně ekostabilizačních prvků

- Pro zachování krajinného rázu je nutno chránit panorama obce a nezastavěné  horizonty, cestní síť v krajině, aleje podél silnic, významné solitérní zeleně

3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Koldín je obec se zástavbou situovanou podél silnice a potoka. Výraznou dominantou je areál zámku. Kromě urbanistické hodnoty dominanty areálu zámku je hodnotné také původní jádro zástavby – v dálkových pohledech exponovaná severozápadní řada usedlostí na terénní hraně, která vytváří historickou kompoziční i funkční protiváhu areálu zámku. Další urbanisticky hodnotnou lokalitou je Hradiště, které se vyznačuje symbiózou přírodních prvků, roztroušené venkovské zástavby a archeologických pozůstatků tvrze. Obec se bude nadále rozvíjet jako sídlo s převažující funkcí obytnou. Zastoupení funkce výrobní je především ve východní části obce.

Jednotlivé plochy jsou děleny na plochy stabilizované a plochy změn. Plochy změn jsou děleny na rozvojové plochy zastavitelné (Z) a plochy přestaveb (P). Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v místech s vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu, při respektování limitů a ostatních omezujících vlivů.

Možná  je výstavba uvnitř zastavěného území, za  splnění těchto podmínek:

- je v souladu se stanovenými podmínkami funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochu, ve které je záměr lokalizován

- splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě

- je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu

Rozvojové plochy bydlení rozvíjí výstavbu charakteru rodinného bydlení se strukturou a hustotou odpovídající tomuto typu bydlení.

Systém zeleně je doplněn o plochy a linie zeleně, zejména smíšené krajinné a přírodní krajinné zeleně, okrajově plochy izolační a ochranné zeleně.

Upravována a zkvalitňována jsou veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně v sídle. Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability lokální úrovně, včetně linií interakčních prvků. Pro zlepšení prostupnosti území jsou vymezeny nové i obnovené cesty a ostatní účelové komunikace.

Plochy lesa jsou vymezeny jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití. Do 50 m od hranice lesa nejsou umísťovány žádné aktivity.

V řešeném území není přípustné zřizovat:

- Stožáry větrných elektráren

- Fotovoltaické elektrárny s výjimkou umísťování panelů  na střechách objektů v rovině střechy

ZASTAVITELNÉ PLOCHY  Z1 – Z 14

| Číslo lokality: Z 1 |
| --- |
| Název lokality: Hradiště I. |
| Stávající funkční využití: orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3437 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přeložené a přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,86 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 2 |
| --- |
| Název lokality: Hradiště II. |
| Stávající funkční využit: orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3437 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přeložené a přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,31 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 3 |
| --- |
| Název lokality: Sběrný dvůr |
| Stávající funkční využití: orná půda |
| Navrhované funkční využití: |
| Podrobnější popis: technická infrastruktura – zařízení a stavby pro nakládání s odpady TO |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,69 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 4 |
| --- |
| Název lokality: Ke Kamínku I. |
| Stávající funkční využití: TTP, orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie, která bude řešit plochu Z 4 |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 1,52 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 5 |
| --- |
| Název lokality: Ke Kamínku III. |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou Podmínečně přípustné využití: rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní obslužné komunikace na p.p.č. 1123/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,24 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 6 |
| --- |
| Název lokality: U Tataráku I. |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající obslužné komunikace na p.p.č. 3394 a 3446 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,84 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 8 |
| --- |
| Název lokality: Rodinná farma Zemanovi |
| Stávající funkční využití : orná půda |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování- zemědělská výroba VZ |
| Podrobnější popis : Rozšíření stávající rodinné farmy |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z místních komunikací Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 1,61 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 9 |
| --- |
| Název lokality: Ke Kamínku II. |
| Stávající funkční využití: TTP, orná půda |
| Navrhované funkční využití: zeleň na veřejných prostranstvích ZV |
| Podrobnější popis: parková úprava veřejného prostranství u navržené lokality bydlení Z 4 |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 a z místních komunikací v lokalitě Z 4 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,41 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 10 |
| --- |
| Název lokality: Nový sad |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: zeleň soukromá – ovocný sad ZS |
| Podrobnější popis: plocha osázená ovocnými stromy pro produkci ovoce |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 621/1 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávající TS |
| Výměra lokality: 1,33 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 11 |
| --- |
| Název lokality: Hradiště III. |
| Stávající funkční využit: orná půda |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31610 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přeložené a přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,29 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 12 |
| --- |
| Název lokality: u ČOV |
| Stávající funkční využití: TTP, zahrada |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající obslužné komunikace Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,70 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 13 |
| --- |
| Název lokality: Rodinná farma Zemanovi – rozšíření |
| Stávající funkční využití : orná půda |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování- zemědělská výroba VZ |
| Podrobnější popis : Rozšíření stávající rodinné farmy |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: podmíněně vhodná plocha-musí respektovat OP el. vedení |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní obslužné komunikace Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,98 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: Z 14 |
| --- |
| Název lokality: Zeleň soukromá u Tatarku |
| Stávající funkční využití : TTP |
| Navrhované funkční využití : zeleň soukromá a vyhrazená ZS |
| Podrobnější popis : zeleň u rodinného domu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní obslužné komunikace Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 1,92 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

PLOCHY PŘESTAVBY  P1 – P8

| Číslo lokality: P 1 |
| --- |
| Název lokality: Proluka - střed obce |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1154 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,60 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 2 |
| --- |
| Název lokality: Proluka za kapličkou |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1120 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: z nově navržené TS |
| Výměra lokality: 0,06 ha | Dotčené pozemky: 159/5 v k.ú. Koldín |
| Číslo lokality: P 3 |
| Název lokality: Proluka - k Tatarku |
| Stávající funkční využití: ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 3394 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,19 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 4 |
| --- |
| Název lokality: Proluka - Hradiště |
| Stávající funkční využití: zahrada, ostatní plocha |
| Navrhované funkční využit: bydlení v rodinných domech – venkovské BV |
| Podrobnější popis: max. podlažnost rodinných domů 1 NP + využité podkroví; ostatní objekty 1NP |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1150/4 a 1147/8, 3437 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,28 ha | Dotčené pozemky : v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 5 |
| --- |
| Název lokality: Rozšíření hřbitova |
| Stávající funkční využití: zahrada |
| Navrhované funkční využití: občanské vybavení – hřbitovy OH |
| Podrobnější popis: oplocený areál hřbitova |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 1154 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,16 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 6 |
| --- |
| Název lokality: Farma |
| Stávající funkční využití: Výroba a skladování – drobná výroba |
| Navrhované funkční využití: výroba a skladování – zemědělská výroba VZ |
| Podrobnější popis: objekty zemědělské výroby a skldů |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 1,95 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 7 |
| --- |
| Název lokality: Občanské vybavení I |
| Stávající funkční využití: Výroba a skladování - zemědělská výroba |
| Navrhované funkční využití: občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV |
| Podrobnější popis: terapeutické centrum |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,67 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

| Číslo lokality: P 8 |
| --- |
| Název lokality: Občanské vybavení II |
| Stávající funkční využit: Výroba a skladování - zemědělská výroba |
| Navrhované funkční využití: občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední OM |
| Podrobnější popis: ubytovací zařízení |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,25 ha | Dotčené pozemky: v k.ú. Koldín |

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak  zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Součástí  systému sídelní zeleně jsou:

plochy veřejných prostranstvích -  veřejná zeleň - ZV

  - jsou samostatně vymezeny jako plochy  Z 9  a jako součást plochy Z6

plochy zeleně soukromé a vyhrazené -  ZS

  - zeleň soukromá a vyhrazená se vyskytuje především v rámci jiných funkčních ploch, samostatně jsou vymezeny větší stabilizované funkční plochy ZS v okrajových polohách zástavby, kde zprostředkují nenásilný přechod do krajiny

  - samostatně je vymezena plocha ovocného sadu Z 10 a další vymezená plocha zeleně soukromé a vyhrazené Z 14

plochy zeleně ochranné a izolační  - ZO

  - zeleň ochranná a izolační se vyskytuje především v rámci jiných funkčních ploch, samostatně není vymezena

plochy zeleně přírodního charakteru - ZP

  - jsou vymezeny na plochách blízkých přírodnímu charakteru spadajících do zastavěného území

Významnou sídlení zeleň tvoří zeleň hřbitova  vymezená jako plocha OH a jeho navrhované rozšíření  P 5.

4. koncepce veřejné infrastruktury

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ a veřejná prostranství

Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení další rozvojové plochy občanského vybavení nebudou navrhovány. Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

Jsou vymezeny plochy  přestavby OV P7  a OM  P8

Nová veřejná prostranství nejsou navrhována. Stávající jsou vymezena jako samostatné plochy nebo tvoří součást jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

4.2  Doprava

Silniční doprava

Koncepce dopravy ve správním území obce se nemění. Územní plán respektuje stávající silniční síť a vymezuje silnici III/31610 Choceň – Rájec procházející obcí Koldín a silnici                 III/ 3154 do Nasavrk jako plochy dopravní infrastruktury.

Nové místní komunikace pro napojení navrhovaných lokalit budou realizovány v rámci přípustného využití zastavitelných ploch.

Pěší doprava:

Chodníky pro pěší budou vybudovány po obou stranách stávajících silnic pokud to je možné v daných prostorových podmínkách. Jinak se vybuduje alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky.

4.3  Zásobování vodou

Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění. Obec Koldín má vybudovaný vodovod  zásobovaný vodou z vlastního podzemního vodního zdroje, který vyhovuje z hlediska hygienických i kapacitních požadavků.

Rozvojové lokality budou zásobovány vodou z prodloužených stávajících vodovodních řadů. S nárůstem potřeby vody, který vznikne v důsledku nové výstavby a v důsledku modernizace stávajícího bytového fondu  je již počítáno a tento nárůst bude pokryt ze stávající vodní sítě.

Zákresy vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny ani změny tras stávajících vedení. Územní plán neřeší návrh rozvodné sítě v zástavbě, tento bude předmětem řešení v podrobnější projektové dokumentaci. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

Zásobování požární vodou

Zdrojem požární vody jsou hydranty na vodovodních řadech a vodní plochy v blízkosti  obce.

4.4  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stávající koncepce odvedení a čištění odpadních Koldín se návrhem územního plánu nemění. V obci je realizována jednotná kanalizační soustava. Nejedná se o soustavnou kanalizační síť, ale o dílčí stoky vyústěné do toku Skořenického potoka.

Byl prověřen skutečný stav kanalizace a ČOV. Zákresy kanalizačních řadů jsou dle skutečného stavu a je zakreslena i již vybudovaná stávající  mechanicko-biologická  ČOV.

Nové lokality budou napojeny novými větvemi na stávající kanalizaci a  splaškové vody z těchto lokalit budou rovněž odváděny na ČOV.

Územní plán neřeší návrh rozvodné sítě v zástavbě, tento bude předmětem řešení v podrobnější projektové dokumentaci. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.5  elektrorozvody

Územní plán respektuje stávající systém zásobování elektrickou energií, umístění trafostanic a vedení VN a NN. Způsob napájení zůstane nezměněn – tj. stávajícím vrchním systémem 35 kV. Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým vedením  dle místních podmínek. Stávající vrchní rozvodná síť bude dle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Požadovaný příkon pro distribuci bude zajištěn za stávajících  trafostanic, které se  osadí většími transformátory a přezbrojí. Na severu zastavěného území je navržena nová trafostanice.  Požadavky na zvýšení příkonu budou řešeny ve spolupráci s provozovatelem distribuční soustavy. V případě potřeby vyšších výkonů pro rozvoj drobné  výroby bude v areálu nebo v jeho blízkosti vybudována nová trafostanice s vrchní přípojkou VN 35 kV.

Stávající vedení u Z1 bude zkráceno a TS bude přemístěna za tuto lokalitu .

Sekundérní rozvod

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50 hz, 230/400V TN-C, kabelovým i vrchním vedením. Rozvodná síť je plně vytížena, v  transformaci VN/NN je rezerva výkonu. Tato rezerva může sloužit k připojení dalších odběrů, případně zvýšení příkonu odběrů stávajících, pouze však v blízkosti TS.

Nová výstavba:

Pro účely zajištění zásobování elektrickou energií kalkuluje návrh územního plánu s výstavbou cca 54 rodinných domů. Dále se předpokládá rozvoj podnikatelských aktivit a občanské vybavenosti.

Požadovaný příkon a jeho zajištění:

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Obec je plynofikována,  proto  s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů.

Distribuce:

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba:

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2% ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

Stávající příkon distribuce  :				 P1   = 450 x 1,35 =  608 kW

Občanská vybavenost :

- stupeň elektrizace 								„C“

- max. soudobý elektrický příkon bytové jednotky				11 kW

- počet navrhovaných RD							54

- soudobost Bn								0,33

- výpočet občanská vybavenost

54 RD x 11 kW x 0,33 					PI1 			196 kW

54 RD x 20 kW x 10%                                             PI2			108 kW

P2  =    PI1 + PI2								304 kW

Celkem distribuce v r.2026: ………………………………..P3= P1+P2    =      912 kW

Výroba :

Odhaduje se nárůst příkonu na ……………………………P4 =	             500 kW

Zajištění výhledového výkonu:

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV z rozvodny TR Choceň. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN:

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 1412 kW  pro distribuci bude zajištěn částečně  přezbrojenými stávajícími trafostanicemi a přebudováním stáv. sloupových TS ze 160kVA na sloupové TS 35/0,4kV/630 kVA.

Výhledový požadovaný výkon cca 1412 kW pro distribuci bude zajištěn celkem 6 transformačními stanicemi – 3 stávajícími a 3 navrženými.

Všechny navržené TS budou vrchní  35/0,4 kV, do 1x 630 kVA, sloupové typu TSB nebo věžové typu VTS.

Trafostanice stávající budou rekonstruovány pro výkon rovněž 630 kVA.

Průměrné předpokládané zatížení 1 TS  1412/6 = 235 kW odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění.

Primérní rozvod

Primérní rozvodný systém 35 kV  zůstane zachován a bude dále rozšířen o přípojky trafostanic.

Sekundérní rozvod

V nově vybudované zástavbě bude kabelový z nových TS budou vyvedeny i vývody do stávající vrchní sítě NN.

Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována. Navržený typ kabelu: AYKY 3 x 240 + 120 mm2

Ochranná pásma :

Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat dle platných norem.

Zákresy vedení je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.6.  zásobování plynem a teplem

Změna koncepce zásobování plynem není navržena. V rozvojových lokalitách pro bydlení je plynofikace navržena napojením na stávající STL plynovodní sítě.

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofikace. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových. Určení parametrů nových plynovodních tras do rozvojových lokalit bude řešeno po konečné specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a z toho vyplývajících požadavků na odběr zemního plynu. Určení parametrů plynovodu není součástí koncepčního řešení. Zastupitelstvo obce tuto koncepci neschvaluje jako závaznou.

4.7.  odpady

Odstraňování odpadů je zajištěno dosavadním způsobem. Plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady Z 3  je navržena na jižním okraji zastavěného území u silnice III/31610. Umístění sběrných míst pro shromažďování separovaného odpadu před jeho odvozem je rovněž  uvedeno jako přípustné využití v plochách bydlení, smíšených venkovských, komerční občanské vybavenosti, či v rámci ploch veřejných prostranství.

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

5.1  Koncepce řešení krajiny, prostupnost krajiny

V nezastavitelném území jsou vymezeny tyto funkční plochy:

- Plochy zemědělské - NZ

- Plochy lesní - NL

- Plochy přírodní - NP

- Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské  - NSpz

- Plochy vodní a vodohospodářské - W

Chráněny budou plochy a linie vzrostlé zeleně v krajině i zastavěném území. Tento druh zeleně bude postupně doplňován v potřebných lokalitách či úsecích. Obnovována bude tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny.

Plochy smíšené krajinné posilují ekostabilizační složku v území, přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny (trvalé travní porosty, pastviny apod.). Územní plán je navrhuje  na rozhraní rozdílných funkcí: zastavěné území – krajina, na okrajích prvků ÚSES, záměr na jiné než intenzivní zemědělské využití (přírodní, rekreační, ekostabilizační apod.).

Ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily

dochovaný krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny,

fotovoltaické elektrárny, halové objekty)

Na lesních pozemcích je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky).

Využívání krajiny, včetně rekreačního, respektuje podmínky ochrany přírody a krajiny a ochrany krajinného rázu.

5.2  plochy změn v krajině

Tyto plochy územní plán nevymezuje.

5.3  protipovodňová ochrana, protierozní a revitalizační  opatření

Za účelem zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi půdy a zrychlenému odtoku při přívalových srážkách spočívá v jednoduchých technických protierozních opatřeních ( terénní průlehy, zatravněné pásy apod ).

5.4  NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Plochy ÚSES jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní – NP a plochy vodní W.

Prvky ÚSES jsou nezastavitelné.

| LBC 1 | Rybniště | BC v SV části VKP Rybniště, kde žije více jak 50 druhů měkkýšů. Funkční biocentrum o rozloze 6,40 ha. Vodní plochy slouží jako hnízdiště vodního ptactva |
| --- | --- | --- |
|  |  | Návrh: zachovat dosavadní stav, případně dosazovat vhodné dřeviny. |
| LBC 2 | Ovčín | BC funkční o rozloze 1,80 ha s vodní plochou na toku bezejmenného potoka a břehovým porostem |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 4 | Hradiště | BC funkční s dvěmi rybničními nádržemi pro rybochovné účely s břehovými porosty. |
|  |  | Návrh: Zachovat dosavadní stav, břehový porost dosazovat vhodnými dřevinami |
| LBC 5 | V Sádkách | Funkční BC - VKP V Sádkách tvořené zbytkem bučiny a navazující druhotnou smrčinou s význačným bylinným podrostem. Součástí BC je vodní nádrž o rozloze cca 0,1 ha |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBC 6 |  | BC stávající v místě výrazné terénní deprese, která se svým J okrajem přimyká k lesnímu komplexu. Nejnižší místo BC je mokřina |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBC 7 |  | BC stávající lesní |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 3 |  | Stávající BK na upraveném korytě Skořenického potoka |
|  |  | Návrh: břehový porost doplnit o vhodné dřeviny, šířku BK tímto způsobem zvětšit na cca 20 m. Tok potoka revitalizovat |
| LBK 7 |  | Stávající funkční BK sledující horní neupravený tok Skořenického potoka ve výrazné terénní depresi. Zasahuje do lesního komplexu |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav, ve spodním úseku případně doplnit vhodnými dřevinami |
| LBK 8 |  | Stávající BK, který je funkční pouze v délce cca 900 m. Ve střední části je obnažená sklaní stěna (opika ) v délce cca 150 m |
|  |  | Návrh: BK propojit i v luční trati tak, aby tvořil kompaktní celek. Dolnit vhodnými dřevinami. |
| LBK 9 |  | Funkční BK při toku bezejmenného potoka, napájejícího soustavu vodních děl Velký a malý Tatarek. Svah i břehy toku jsou kryty porostem dřevin, křovin a bylinným patrem |
|  |  | Návrh: Zachovat stávající stav |
| LBK 10 |  | Navržený BK v délce cca 900 m, který propojí stávající funkční BK 1 a BK 2. Na bezejmenném potoce. |
|  |  | Návrh: Revitalizovat tok, provést výsadbu vhodných dřevin (jasan, olše, dub, lípa ) s keřovým patrem v min. šířce 20 m. Okolní pozemky obhospodařovat jako sečené louky-nezorňovat, vyloučit pastvu skotu. |
| LBK 11 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Vysadit vhodné dřeviny ( dub, javor, lípa) s keřovým patrem (šípková růže, líska, hloh, trnka) v šířce min. 20 m. Provést zatravnění okrajových partií biokoridoru vhodnou travní směsí v šířce min. 25 m. |
| LBK 12 |  | Navržený BK v polní trati |
|  |  | Návrh: Výsadba vhodných dřevin ( lípa, dub, javor, jasan, habr) s keřovým patrem ( šípková růže, hloh, líska, trnka) v šířce min. 20 m. Po obou stranách BK bude provedeno zatravnění vhodnou travní směsí v šířce min. 15 m. |

5.5  PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.

6.  stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ plochy bydlení v rodinných domech venkovských  ( BV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci( RI )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení  – komerční zařízení malá a střední ( OM )

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS )

■ občanské vybavení – hřbitovy  (OH )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ veřejná  prostranství  (PV )

■ veřejná  prostranství – veřejná zeleň ( ZV )

■ zeleň – soukromá a vyhrazená  ( ZS )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní (NP)

■  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní ( NSpz )

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH:

BV - BYDLENÍ  V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

hlavní  využití: bydlení v rodinných domech s okrasnými a užitkovými zahradami

funkční využití:

přípustné :

- rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- veřejná prostranství, uliční prostory

- stavby a zařízení technické infrastruktury

nepřípustné :

- průmyslové objekty

- bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- plochy pro odstavování vozidel

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy a plochy přestavby :

Plochy označené  Z1, Z2, Z11 , Z12, Z4, Z5, Z6, P1, P2, P3, P4

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ  OBYTNÉ   – VENKOVSKÉ

hlavní  využití:  plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s hospodářskými objekty s obslužnou sférou a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- rodinné domy s okrasnými a užitkovými zahradami

- stavby pro chov domácích zvířat a hospodářských zvířat pro osobní potřebu, kde nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- plochy veřejného prostranství a izolační zeleně

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, hipostezky

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- bytové domy

- stavby pro  farmy a velkochov  hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- čerpací stanice pohonných  hmot

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost jednoduché, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- plochy pro odstavování vozidel

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

hlavní  využití:  pro rodinnou rekreaci

funkční využití:

přípustné:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- bytové a rodinné domy

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

rozvojové  plochy:

Nejsou vymezeny

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

hlavní využití: občanská vybavenost

funkční využití:

přípustné:

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, administrativu, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro kulturní, sociální, zdravotnické a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné objekty a liniové stavby  technického vybavení potřebného pro funkci daného území

- plochy veřejného prostranství a izolační zeleně

- občanská vybavenost

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel splňující hygienické limity dané platnými právními předpisy

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

- plochy pro krátkodobé shromažďování odpadů

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- rodinné a bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost

- plochy pro odstavná parkoviště

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Plocha označená  P7

OM -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ  A  STŘEDNÍ

hlavní  využití: stavby  pro komerční občanské vybavení

funkční využití:

přípustné:

- stavby a zařízení pro maloobchod

- stavby a zařízení pro pohostinství, ubytování v soukromí, agroturistiku

- stavby a plochy pro výrobní služby, drobnou řemeslnou výrobu, skladování

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

- plochy pro krátkodobé shromažďování odpadů

nepřípustné:

- průmyslové objekty

- rodinné a bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat

- vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost

- plochy pro odstavná parkoviště

- hromadné a řadové garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

rozvojové plochy:

Plocha označená  P8

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

hlavní  využití: plochy uřčené pro tělovýchovu a sport

funkční využití:

přípustné:

- sportovní a rekreační hřiště, bazény a vodní nádrže

- sportovní haly

- fitnescentra

- klubovny a šatny

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

- areály zdraví

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

nepřípustné:

- stavby nesouvisející s hlavním využitím

- rodinné domy

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY

hlavní využití: plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení

funkční využití:

přípustné:

- hřbitovy

- krematoria

- obřadní smuteční síně

- kolumbária

- vsypové loučky

- parkovací plochy pro obsluhu území

- komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

nepřípustné:

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů

podmínečně přípustné využití:

Pro plochu P5 rozšíření pohřebiště s pohřbíváním do hrobů je možné pouze za podmínky, že hydrologickým posudkem bude doloženo, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný.

rozvojové plochy:

Plocha označená  P 5

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy – včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné:

- státní a krajské silnice,místní a účelové komunikace, chodníky

- cyklostezky, hipostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

nepřípustné:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy:

Příjezdová komunikace k ČOV jako součást plochy označené Z 7

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

hlavní využití: plochy, trasy a objekty technické infrastruktury

funkční využití:

přípustné:

- transformovny, rozvodny el. energie

- čistírny odpadních vod

- přečerpávací stanice

- vodní zdroje a vodojemy

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- sedimentační prostory na vodních tocích

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- sběrné dvory

- doprovodná zeleň

nepřípustné :

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy:

nejsou vymezeny

# TO  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ

# PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

hlavní využití: slouží umisťování staveb a zařízení pro shromažďování, třídění, manipulaci s odpady velkoobjemovými, inertními, recyklovatelnými, příp. organickými, za určitých podmínek krátkodobě i s odpadem nebezpečným. Dále se jedná o plochy, stavby a zařízení sloužící likvidaci splaškových a odpadních vod, čištění odpadních vod a nakládání s kaly.

funkční využití:

přípustné:

- plochy, stavby a zařízení sloužící odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a produktů čištění

- plochy, stavby a zařízení sloužící shromažďování a manipulaci  s pevnými odpady

- stavby a zařízení provozního vybavení

- parkovací plochy osobních a nákladních automobilů a speciálních vozidel

- účelové komunikace

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- izolační zeleň

nepřípustné :

- stavby pro bydlení

- stavby a zařízení pro občanské vybavení

- stavby a zařízení pro zemědělství

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z3

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

hlavní využití: plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které  nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách

funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- sběrné dvory

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

-      byty nad rámec služebního charakteru

-      plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

-      velkokapacitní parkoviště

-      skladování a manipulace s nebezpečnými a jedovatými látkami.

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# VZ – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

hlavní využití: plochy zemědělské rostlinné výroby a přidružené drobné výroby

funkční využití:

přípustné:

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce (bioplynová stanice)

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a doprovodná zeleň

nepřípustné:

- obytné objekty a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z 8 , Z13, P6

PV – VEŘEJNÁ  PROSTRANSTVÍ

hlavní využití: plochy, které mají obvykle významnou funkci prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit, mohou zahrnovat i plochy veřejné  zeleně

funkční využití:

přípustné :

- náměstí, návsi

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH

hlavní využití: plochy zeleně, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

funkční využití:

přípustné:

- parky

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Plochy označené   Z 9

ZS –  ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

hlavní využití: plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které nemohou být součástí jiných typů ploch

funkční využití

přípustné:

- louky pro jízdu na koni, parkurové skákání včetně oplocení

- ovocné sady včetně oplocení

- včelíny

- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- parkovací plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

nepřípustné:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy:

Plocha označená  Z 10, Z14

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

hlavní  využití : plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný krajinný prvek

funkční využití:

přípustné :

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a  interakční prvky)

- účelové komunikace,

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

hlavní  využití: plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

funkční využití:

přípustné využití:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např.

silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových

dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších  vodních nádrží

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky,

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

# NL – PLOCHY   LESNÍ

hlavní  využití:  plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

- včelíny

podmínečně přípustné:

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy:

Nejsou vymezeny

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

hlavní využití: zachování a obnova přírodních a krajinných hodnot území, plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy EVL, ÚSES

funkční využití:

přípustné:

- zajištění ochrany a žádoucího vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, plochy ÚSES jsou nezastavitelné

- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu

- stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová opatření apod.)

- včelíny

nepřípustné :

- využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

# NSpzv – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ, VODOHOSPODÁŘSKÉ

# hlavní  využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující podíl zemědělských a vodohospodářských ploch

funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- protierozní pásy zeleně

- vodní plochy a toky

- plochy pro zvyšování retenčních schopností v území

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- včelíny

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

- oplocení

- jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter a biokoridorů

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb  a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán Koldín tyto stavby a opatření  nevymezuje.

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán Koldín tyto stavby a opatření  nevymezuje.

9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Podmínkou pro rozhodování v území je zpracování  územní studie ploch pro bydlení Z4 a      Studie budou zpracovány do konce roku 2022.

10. vymezení ploch a koridorů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

ÚP Koldín  tyto plochy ani koridory nevymezuje.

11. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

ÚZEMNÍ PLÁN:

A1	Textová část	            	32 stran

B1	Výkres základního členění území	1 :  5000	1 list

B2	Hlavní výkres	1 :  5000	1 list

B2.a     Výkres technické infrastruktury - vodovod a kanalizace	1 :  5000	1 list

B2.b.  	Výkres technické infrastruktury -  elektrorozvody a plyn	1 :  5 000	1list

ODůVodnění:

A2       Textová část 	                   35 stran

B3	Koordinační výkres	1 :   5 000	  1 list

B4	Výkres širších vztahů	1 : 25 000	1 list

B5	Výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :   5 000	1 list